## Slide 1
尺寸标注的基本规定
组合体的尺寸标注
尺寸的清晰布置
尺寸标注的合理性（自学为主）
内容提要
第10章 尺寸标注基础

## Slide 2
重点学习内容：
尺寸标注的基本规定
组合体的尺寸标注方法
本章的重点和挑战性学习内容
挑战性学习内容：
正确、完全、清晰、合理标注尺寸

## Slide 3
10.1 尺寸标注的基本规定

## Slide 4
10.1 尺寸标注的基本规定
一. 尺寸标注的意义
1.正确
2.完全
3.清晰
4.合理
二. 尺寸的基本要求
图样—视图只能反映机件的形状。
尺寸—反映机件各部分的真实大小和准确相对位置。
比例—是图样与实物大小的关系。
— 符合国家标准的规定（基本规则）
— 不遗漏，不重复
— 排列整齐，便于读图
如：1 ：2 为缩小一半绘制
2 ：1 为放大一倍绘制
— 符合设计要求及工艺要求

## Slide 5
10.1 尺寸标注的基本规定
三. 尺寸的基本规则
⒉ 以毫米为单位，如采用其它单位时，则必须注明单位。
⒊ 图中所注尺寸为零件完工后的尺寸。
⒋ 每个尺寸一般只标注一次，并应标注在最能清晰地反映
该结构特征的视图上。
⒌ 尺寸配置合理
（1）功能尺寸应直接注出（如油管的管径）。
（2）同一要素的尺寸应尽可能集中标注。
如孔的直径和深度、槽的深度和宽度等。
（3）避免在不可见轮廓线上标注尺寸（虚线上不注尺寸）。
⒈ 尺寸数值为零件的真实大小，与绘图比例及绘图的准确
度无关。

## Slide 6
10.1 尺寸标注的基本规定
四、尺寸三要素
√⒈ 尺寸界线
√⒉ 尺寸线
√⒊ 尺寸数字

## Slide 7
这些间距＞7毫米，
最好不超过10毫米。
尺寸界线
尺寸线
尺寸界线超出箭头约2毫米
⒈ 尺寸界线
尺寸界线为细实线，并应由轮廓线、轴线或对称中心线处引出，也可用这些线代替。
⒉ 尺寸线
10.1 尺寸标注的基本规定

## Slide 8
10.1 尺寸标注的基本规定
⑵ 尺寸线不能用其它图线代替，也不得与其它
图线重合。
⑶ 标注线性尺寸时尺寸线必须与所标注的
线段平行。
⑴ 尺寸线为细实线，一端或两端带有终端（箭头
或斜线）符号。
字高
尺寸线
45°
≈4d
d
d=图中粗实线宽度

## Slide 9
C1.5
10
C1.5
16
20
35
⒊ 尺寸数字
⑴ 一般应注在尺寸线的上方。
89
尺寸数字
数字高度3.5毫米
尺寸线
这些间距＞7毫米,
最好不超过10毫米
尺寸界线超出箭头约2毫米
尺寸界线
89
89
89
⑵ 尺寸数字应按国标要求书写，并且水平方向字头向上，垂直方向字头向左，字高3.5mm。
应为
应为
如:“89”
(3)长度单位: mm 不用注出。
10.1 尺寸标注的基本规定

## Slide 10
10
中心线断开
尺寸数字不可被任何图线所通过，否则必须将该
图线断开。
30°
16
16
16
16
16
16
16
16
16
10.1 尺寸标注的基本规定

## Slide 11
尺寸标注中常用符号和缩写词
名 称
符 号 或
缩 写 词
名 称
符 号 或
缩 写 词
直 径

半 径
R
圆球直径

S
圆球半径
SR
厚 度
t
45°倒角
C
均 布
EQS
正方形
深 度
沉孔或锪平
埋头孔
10.1 尺寸标注的基本规定

## Slide 12
常用孔的标注
符号含义
深度
埋头
锪平
螺孔
埋头
沉孔
锪平
光孔
普通注法
旁注法

## Slide 13
五、角度、直径、半径及狭小部位尺寸的标注
10.1 尺寸标注的基本规定
⒈ 角度尺寸
⑴ 尺寸线应画成圆弧，其圆心是该角的
顶点。尺寸界线沿径向引出。
⑵ 角度数字一律水平写。
5°
90°
60°
25°
55
46

## Slide 14
S10
10
10
10
5
5
5
⒉ 直径尺寸
⑴ 标注直径尺寸时，应在尺寸数字前加注
符号。
⑵ 标注球面直径时，应在符
号前加注符号S。
20
10.1 尺寸标注的基本规定

## Slide 15
10.1 尺寸标注的基本规定
注意事项：
  注在圆的视图上时: 尺寸线过中心；
100
66
  注在非圆视图上时: 同长度尺寸。
150

## Slide 16
R10
⒊ 半径尺寸
⑴ 标注半径尺寸时，应在尺寸数字前加注
符号R。
⑶ 标注球面半径时，应在符号R前加注
符号S。
R9
R7
R6
R5
R3
R6
R10
⑵ 应标注在是圆弧的视图上。
×
10.1 尺寸标注的基本规定

## Slide 17
10.1 尺寸标注的基本规定
SR15
S30
SR30
球面标注示例：

## Slide 18
⒋ 狭小部位尺寸
3
5
5
3
2
●
●
●
●
3
3
5
5
3
10.1 尺寸标注的基本规定

## Slide 19
10.1 尺寸标注的基本规定
相同结构的一组孔: 5x 8， “ x ” 代表 “个”。
8X 14

尺寸线不能与其他线重合；
尺寸线不能在其他线的延长线上；
尺寸线不能交叉。

## Slide 20
提示：规定画法和简化画法
85× 5
共××槽
5 .当机件上有若干相同的结构要素并按一定的规律
分布时，只需画出几个完整的结构要素，其余的用
细实线连接或画出其中心位置。

## Slide 21
10.1 尺寸标注的基本规定
断面为正方形： □14 或 14x14
□14
□14
不完整结构(单箭头)
50

## Slide 22
10.1 尺寸标注的基本规定
六、平面图形的尺寸注法
1) 对称图形
2) 纺锤形(肾形)
3) 半圆头板
4) 均匀分布的孔
R
4X


R
R
EQS
8X 14
5) 均匀厚度薄板
t3
注意：相同的圆角半径只标注1处，不需用数字表示圆角数量。

## Slide 23
10.2 组合体的尺寸标注

## Slide 24
10.2 组合体的尺寸标注
将组合体分解为若干个基本体和简单体，在形体分析的基础上标注三类尺寸：
⑴ 定形尺寸
确定各基本体形状和大小的尺寸。
⑵ 定位尺寸
确定各基本体之间相对位置的尺寸。
要标注定位尺寸，必须先选定尺寸基准。零件有长、宽、高三个方向的尺寸，每个方向至少要有一个基准。
一、基本方法 形体分析法

## Slide 25
10.2 组合体的尺寸标注
⑶ 总体尺寸
零件长、宽、高三个方向的最大尺寸。
★注意：总体尺寸、定位尺寸、定形尺寸可能重合，这时需作调整，以免出现多余尺寸。
通常以零件的底面、端面、对称面和轴线作为尺寸基准。

## Slide 26
10.2 组合体的尺寸标注
二、一些常见形体的定形尺寸
30
10
20
30
20
10
（28.5）
25
14
30
25
14
30
25
S25

## Slide 27
10.2 组合体的尺寸标注
三、一些常见形体的定位尺寸
⑴ 一组孔的定位尺寸
⑶ 立方体的定位尺寸
⑵ 圆柱体的定位尺寸(轴线定位）
基准
基准
基准
⑶
基准
基准
⑴
基准
基准
基准
⑵

## Slide 28
10.2 组合体的尺寸标注
四、组合体表面具有相贯线和截交线时的尺
寸标注
18
18
20
56
50
20
52
52
20
56
50
20
×
×
注意：不能在截交线上直接注尺寸！

## Slide 29
10.2 组合体的尺寸标注
R8
40
30
25
20
×
16
40
30
16
注意：不能在相贯线上直接注尺寸！

## Slide 30
10.2 组合体的尺寸标注
形体分析
由哪些基本
体组成
1
2
确定各基本体形
状大小的尺寸
确定长、宽、高
三个方向的尺寸


定形尺寸
确定各基本体间
相对位置的尺寸
定位尺寸
首先确定尺寸基准
长、宽、高三个
方向均须确定
高度方向基准
宽度方向基准
长度方向基准
调整各分尺寸
确定总体尺寸
总长、总宽、
总高尺寸
总体尺寸
检查
注意 1：尽量注在反映其形体特征的视图上！
注意 2：避免封闭尺寸(尺寸链)及重复标注(同一尺寸多次标注)！

## Slide 31
10.3 尺寸的清晰布置(自学)

## Slide 32
10.3 尺寸的清晰布置
R
R
R
R

R

R
一、应尽量标注在视图外面，以免尺寸线、尺
寸数字与视图的轮廓线相交。

## Slide 33
应当将多数尺寸标注在视图外面，与两视图有关的尺寸标注在两视图之间
清晰
错误
10.3 尺寸的清晰布置

## Slide 34
二、同心圆柱的直径尺寸，最好注在非圆视图。
4×



4×





10.3 尺寸的清晰布置

## Slide 35
10.3 尺寸的清晰布置
A
A
A－A
A
A

4×
R
A
A
A－A
A
A

4×
R
三、相互平行的尺寸，应按大小顺序排列，
小尺寸在内，大尺寸在外。

## Slide 36
10.3 尺寸的清晰布置
相互平行的尺寸应按大小排列，小尺寸在内、大尺寸在外。
避免尺寸线与尺寸线或尺寸界线相交。
清晰
错误

## Slide 37












四、内形尺寸与外形尺寸最好分别注在视
图的两侧。
10.3 尺寸的清晰布置

## Slide 38
清晰
错误
10.3 尺寸的清晰布置
零件上每一形体的尺寸，应尽可能集中标注在反映该形体特征的视图上。
避免在用虚线表示的结构上标注尺寸。
半径尺寸R
必须注在圆
弧的视图上

## Slide 39
10.4 尺寸标注的合理性（自学）

## Slide 40
所谓合理就是标注尺寸时，既要满足设计要求又要符合加工测量等工艺要求。
一、正确地选择基准
⒈ 设计基准
⒉ 工艺基准
用以确定零件在部件中的位置的基准。
用以确定零件在加工或测量时的基准。
10.4 尺寸标注的合理性

## Slide 41
设计基准
设计基准
工艺基准
例：
A－A
A
A
10.4 尺寸标注的合理性

## Slide 42
二、主要的尺寸应直接注出
主要尺寸指影响产品性能、工作精度和配合的尺寸。
非主要尺寸指非配合的直径、长度、外轮廓尺寸等。
c
b
c
d
正确！
错误！
10.4 尺寸标注的合理性

## Slide 43
2×6
20
36
45
8
1×45°
10
16
①
②
③
④
四、应尽量符合加工顺序
加工顺序：
10.4 尺寸标注的合理性

## Slide 44
由于加工时，尺寸 c、d、e 都会产生误差，这样所有的误差都会积累到尺寸b上，不能保证尺寸b的精度要求。
b
c
d
e
b
c
d
三、避免出现封闭的尺寸链
长度方向的尺寸 b、c、 e 、d 首尾相接，构成一个封闭的尺寸链。
错误！
正确！
10.4 尺寸标注的合理性

## Slide 45
五
应考虑测量方便
好！
不好！
不好！
好！
10.4 尺寸标注的合理性

## Slide 46
小 结
形体分析法当先，
定形定位紧相联，
总体尺寸来调整，
切莫直标相（jie）贯（jiao）线。
重点：正确和完全