## Slide 1
本周内容
第5章 平面与立体相交
本周核心目标
作出用平面截切立体后的截交线
平面与平面立体相交
平面与回转体相交

## Slide 2
半缺固定顶尖
螺钉
万向节
铣刀
应用示例

## Slide 3
截平面
截交线
定义
01
截切：用平面与立体相交，截去体的一部分
02
截平面：用以截切立体的平面
03
截交线：截平面与立体表面的交线

## Slide 4
截交线的性质
01
是截平面与立体表面的共有线
02
是一封闭的平面多边形
03
截交线的形状取决于被截立体的形状及截平面与立体的相对位置
04
截交线投影的形状取决于截平面与投影面的相对位置

## Slide 5
5
5.1 平面与平面体相交
截交线特性：
由直线围成的平面封闭图形

## Slide 6
截交线的形状？
截平面与体的几个棱面相交？
★ 投影分析
例：求四棱锥被截切后的俯视图和左视图。
★ 空间分析
★ 求截交线
★ 分析棱线的投影
★ 检查 尤其注意检查截交线投影的类似性
3
2
1
(4)
1
●
2
●
4
●
3
●
1
●
2
●
4
●
3
●
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
截交线在俯、左视图上的形状？
截交线是否有已知投影？
棱线何处被截断？
棱线何处不可见？

## Slide 7
例：四棱柱被 P、Q平面截切，求左视图。
P为正垂面，p"、p为类似图形  p"为四边形
投影分析
Q为铅垂面，q"、q'为类似图形  q"为五边形
P
Q
按“三等”关系作图
p'
p
q
q'
p"
q"
1
2
3
4
1'
4'
3"
4"
1"
2"
求p"
求q"
5'
6'
7'
5(6)
(7)
5"
6"
7"
（2'）
（3'）
类似图形
“三等”关系
检查

## Slide 8
一．平面与圆柱体相交
截平面P与轴线的相互位置关系、及截交线的形状：
P⊥轴线
P ∥轴线
P 轴线
两平行直线
椭圆
圆
5.2 平面与回转体相交

## Slide 9
1.截切平面平行或垂直于轴线
例5：完成平面截切圆柱体的俯视图
截平面是什么位置平面？
有哪几个截平面与体相交？
★ 空间分析
★ 投影分析
截交线的投影特性？
截平面与体如何相交？
截交线有没有已知投影？
★ 求截交线
★ 分析圆柱轮廓线的投影
基本体是什么？

## Slide 10
10
例6：
例5：完成平面截切圆柱体的俯视图
1.截切平面平行或垂直于轴线

## Slide 11
11
例6：
例5：完成平面截切圆柱体的俯视图
1.截切平面平行或垂直于轴线

## Slide 12
空间分析：截交线为椭圆
2．截切平面倾斜于轴线
o”
a”
c”
o’,a’,c’
b’
d’
a
c
o
1’
1“
1
分析特殊点：
极限位置点—A、B、C、D
长短轴的端点—A、B、C、D
拐点—A、B、C、D
切点—A、C
可见性分界点—A、C
轮廓线上的点—A、C
作题过程中，要充分利用
积聚性的投影进行找点。
作图步骤：
找全特殊点
适当的中间点
光滑连线
完成轮廓线
可见性
d
b
b”
d”
若截切平面与
轴线成45°，则
椭圆的投影为圆！
45°
例7：
例8：
逐点法绘制曲线：准确找出曲线上的特殊点和中间点的投影。
已知投影
已知投影

## Slide 13
例7：求左视图
例：求左视图
哪些平面截切立体
每个截交线的形状
（是否 45°？）
平面与平面的交线!

## Slide 14
二．平面与圆锥体相交
截切平面与轴线的相互位置关系、及截交线的形状：
θ
=90°
θ＝α
＞θ＞α
90°
0°
≤θ＜α
过锥顶
两相交直线
圆
椭圆
抛物线
双曲线
α
α
θ
α
θ
α
θ

## Slide 15
PV
步骤：
分析交线的种类及投影
（找已知投影）
找全特殊点:
  椭圆中心、长短轴端点、
  极限位置点、轮廓线上点
足够的中间点
o‘,a’,c‘
o”
a“
b‘
d‘
a
c
o
1’
1
d
b
b”
d“
c“
e’
1”
e”
e
光滑、顺序连接各点
完成轮廓线、中心线
可见性
切点、
轮廓线上点、
虚实分界点
最前点
例10：
例：完成圆锥截切后的俯视图和左视图

## Slide 16
完整表面相交法
注意
例：完成多个平面截切圆锥后的俯视图和左视图

## Slide 17
一.求截交线的本质
— 求截平面与立体的共有点
立体的形状
截平面相对于立体的位置
截交线的形状
取决于
截交线投影的形状
取决于截平面相对于投影面的位置
小 结

## Slide 18
二.截平面与立体的相交形式
单体单面
基本形式
单体多面
多体多面
逐个与单体求交线
注意分析截平面与截平面之间的交线
体与体连接处的交线分析

## Slide 19
19
三.求截交线的基本方法步骤
Step 1: 定性分析
空间分析：
重点
投影分析：
☆ 确定截平面与体的相对位置
☆ 截平面与投影面的相对位置
确定截交线
的投影特性
确定交线的
形状和边数
☆ 想清形体的形状
☆ 确定截交线有没有已知投影

## Slide 20
20
Step 2:画截交线
平面体

棱线法
回转体
非圆曲线
找全特殊点
找中间点
光滑连线并判断可见性

作图基础：基本体的面上取点

## Slide 21
回转体外形轮廓线投影的检查
Step 4: 检查
类似图形检查
“三等”关系检查
检查什么?
特别注意！
Step 3:完成棱线或轮廓线投影

## Slide 22
22
作业
P28：6； P32：6
P29：7； P33：7
【补】：10
下次内容
第6章 立体与立体相交
推荐
P34：10
【补】：9