## Slide 1
本周内容
第7章 组合体
7.1 组合体的组成方式
7.2 组合体的绘图方法
7.3 组合体的读图方法
本周核心目标
根据组合体的构形过程，绘制和读懂组合体

## Slide 2
叠加式
切割式
由一个或多个基本形体经叠加、切割而成的
立体，称为组合体 (复杂形体)。
7.1 组合体的组成方式

## Slide 3
一.叠加式组合体
⒈ 回转体与回转体叠加
形体之间一般有轮廓线分界
⒉ 回转体与平面体叠加

## Slide 4
⒊ 平面体与平面体叠加
有实线
有实线
有虚线
无线
两体表面共面时，中间无分界线。

## Slide 5
4.表面光滑过渡——相切
无线
无线
注意：相切处无线！
●
有交线!
相交
5. 相交

## Slide 6
二.切割式组合体
P

## Slide 7
7.2 组合体的绘图方法
2.步骤
一. 叠加式组合体
1.方法——形体分析法
  把复杂形体分成若干基本形体
  弄清其相互位置关系及叠加方式
例1：画轴承座的三视图
⒈ 分解形体
套筒
底板
肋板1
肋板2
⒉ 分析各部分间的相对位置及表面过渡关系
⒊ 选择主视图
原则：较多地表达出物体的形状特征及各部分
间的相对位置关系。

## Slide 8
⒋ 画底稿
⑴ 布置视图：
⑵ 逐个形体绘制三视图：
画对称中心线、轴线及定位基准线
●
●
●
●
⒌ 检查、加深
从反映形体特征的视图开始画，三个视图对照画。
先整体，后局部。先定位置，后定形状。
① 画底板
② 画套筒
③ 画肋板1
④ 画肋板2
●
检查
何处有交线
是否漏画虚线
是否多画实线
●
●

## Slide 9
⒋ 画底稿
⑴ 布置视图：
⑵ 逐个形体绘制三视图：
画对称中心线、轴线及定位基准线
⒌ 检查、加深
① 画底板
② 画套筒
③ 画肋板1
④ 画肋板2
从反映形体特征的视图开始画，三个视图对照画。
先整体，后局部。先定位置，后定形状。
检查
何处有交线
是否漏画虚线
是否多画实线

## Slide 10
二. 切割式组合体
2.步骤
  分析出切割前的基本体及切割方式
  布置视图
  画底稿(细实线，先画特征视图)
  检查,描粗结果线
1.方法
首先用形体分析法进行分析：假想将形体还原成初始的基本体，分析切割过程；然后按切割过程依次作图。
例2：求作导向块的三视图
⒈ 形体分析
作图时注意分析P面的投影
P

## Slide 11
⒉ 画底稿
P
⒊ 检查、加深
从反映形体特征的视图开始画，三个视图对照画。
逐块切割。

## Slide 12
从反映形体特征的视图开始画，三个视图对照画。
逐块切割。
⒊ 检查、加深
⒉ 画底稿

## Slide 13
1. 利用线框，分析体表面的相对位置关系
视图中一个封闭线框一般情况下表示一个面的投影。
线框套线框，通常是两个面凹凸不平或者是具有打通的孔。
7.3 组合体的读图方法
一.读图时需要注意的几个问题

## Slide 14
两个线框相邻，表示两个面高低不平或相交。

## Slide 15
2.几个视图对照分析以确定物体的形状，抓住特征视图
—最能反映物体形状特征的视图
形状特征视图
—最能反映物体位置特征的视图
位置特征视图

## Slide 16
3. 注意反映形体之间连接关系的图线

## Slide 17
二、读图的方法和步骤
1.读图的基本方法
形体分析法
面形分析法
☆ 形体分析法
用“分线框、对投影”的方法分析出组合体由几部分组成，从特征视图入手，想象出各部分的形状、相对位置关系及组合方式，最后综合想象出整体形状。
☆ 面形分析法
形体分析为主，面形分析为辅。
利用“视图上的一个封闭线框一般情况下代表一个面的投影”的投影特性，对体的主要表面的投影进行分析、检查，从而想象出物体的整体形状。

## Slide 18
体1
体2
体3
从特征投影入手
将形体分解成几部分
用“三等”关系对投影
确定各部分的形状
2.形体分析法
01
抓特征，分解形体
02
对投影，确定形体

## Slide 19
分析各块间相对位置及表面连接关系，综合起来想象物体的整体形状
2.形体分析法
03
综合起来，想象整体

## Slide 20
根据投影规律及“三等”关系，画出第三视图：
注意：要逐个形体画

## Slide 21
分析方法：
分析依据：
3.面形分析法
1)取线框
2)对投影, 分表面
3）确定表面形状及相对位置关系
“三等”关系
4）综合想象物体形状
例:构想形体
一般而言，视图中的一个封闭线框表示一个面（平面、光滑曲面）的投影
一个面的投影，要么积聚为一条线，要么与面的其他投影具有类似性
“三等”关系
通过划分线框、对照投影的方法，分析形体表面的形状和位置，从而构想出整个形体的形状。

## Slide 22
小 结
—形体分析法为主，面形分析法为辅
—形体分析法为主
  把复杂形体分成若干基本形体
  弄清其相互位置关系及叠加方式
  逐块绘制
01
叠加式
  找出形状最靠近的基本体或简单形体
  逐块绘制，利用面形分析法解决难点
02
切割式

## Slide 23
面形：类似性或积聚性
轮廓线和棱线：画到轮廓线和棱线上的特殊点
多线： 1.共面处
2.相切处
3.相贯产生相贯线，可能使部分轮廓线消失
漏线：虚线（尤其是孔的轮廓线）
03
检查
易错

## Slide 24
作业：
P43：2；
P44：4；
P46：7；
P50：15；
P51：17；
推荐：
P47：10；
P50：15；
P52：19；
[补]：13