## Slide 1
本周
上周
本周核心目标
掌握两种断面图的画法
掌握肋板的规定画法
了解其他规定画法和简化画法
8.1 视图
8.2 剖视图
8.3 断面图
8.4 规定画法和简化画法
第8章 机件的表达方法

## Slide 2
8.3 断 面 图
一、断面图的概念
假想用剖切面将物体的某处切断，只画出该剖切面与物体接触部分（剖面区域）的图形。
二、断面图的种类
※ 移出断面图
※ 重合断面图

## Slide 3
☆ 剖切平面通过回转面形成的孔或凹坑的轴线时,
应按剖视画。
⒈ 移出断面图
画在视图之外，轮廓线用粗实线绘制。配置在剖切线的延长线上或其他适当的位置。
⑴ 画法
注意事项：

## Slide 4
⑵ 移出断面的标注方法
配置在剖切符号延长线上的不对称的移出断面，或按投影关系配置的对称的移出断面，可省略字母。
配置在其他位置的的对称的移出断面图，可省略箭头。
C
C
C－C
B
B
B－B
标注内容与剖视图相同
配置在剖切线的延长线上的对称的移出断面，可省略标注。
A
A
A－A

## Slide 5
⒉ 重合断面图
画在视图之内，轮廓线用细实线绘制。
⑴ 画法
当视图中的轮廓线与断面图的图线重合时，视图中的轮廓线仍应连续画出。

## Slide 6
⑵ 标注方法
① 配置在剖切线上的不对称的重合断面图，可省略字母。
② 对称的重合断面图，可不标注。

## Slide 7
一、肋板的画法
对于机件的肋板，如按纵向剖切，肋板不画剖面符号，而用粗实线将它与其邻接部分分开。
规则：
B
B
A－A
A
A
8.4 规定画法和简化画法

## Slide 8
一、肋板的画法
B
B
B－B
正确
错误
A－A
A
A
B－B
8.4 规定画法和简化画法
圆柱轮廓线

## Slide 9
二、均匀分布的肋板及孔的画法
肋不对称,
画成对称
若干直径相同且成规律分布的孔，可以仅画出一个或几个，其余只需用点画线表示其中心位置。
A
A
B
B
A－A
B－B
孔未剖到,画成剖到
孔的省略画法

## Slide 10
三、断开画法
实长
实长
轴、杆类较长的机件，当沿长度方向形状相同或按一定规律变化时，允许断开画出。
标注尺寸时，
仍注实长。
阶梯轴断开画法
拉杆轴套断开画法

## Slide 11
四、机件上小平面的画法
当回转体机件上的平面在图形中不能充分表达时，可用相交的两条细实线表示。

## Slide 12
作业：
P66：1；
P67：2；（提示：φ表示直径）
P68：1；
小 结
重点1
断面图
异：断面图与剖视图在形成方式上的区别
两种断面图在画法上的区别
同：两种断面图与剖视图在标注上的相同
重点2
肋板的规定画法
找：哪块结构是肋板
判：哪种情况下按照不剖画
大作业第四阶段

## Slide 13: 第四阶段：调整形体表达方案
[要求]
根据形体结构特点，选择适当的表达方案，在全图不画虚线的条件下，正确表达形体；
调整修改三视图（特别提示：注意肋板结构）。
[提交日期]
5月18日
[提交方式]
电子版（.dwg）提交网络学堂