## Slide 1: 计算机原理与系统 05 信息的表示II 浮点数part2
范静涛 | fanjingtao@tsinghua.edu.cn

## Slide 2
同类型浮点数比较

## Slide 3
位级比较：不需要求浮点值
正数：编码与值的关系
编码 |  |  | 分类 |  | 解读值 | 
S | exp(8位) | frac(23位) | 变化点 | 阶段 | float | unsigned
0 | 000…00 | 000…00 | +最小非规范化 | 非规范化 | +0 | 0x00000000
 |  | ↓ | ↓ |  | ↓ | ↓
 |  | 111…11 | +最大非规范化 |  | 0.1…1×2-126 | 0x07FFFFFF
 | 000…01 | 000…00 | +最小规范化 | 规范化 | 1.0…0×2-126 | 0x08000000
 |  | ↓ | ↓ |  | ↓ | ↓
 |  | 111…11 |  |  | 1.1…1×2-126 | 0x08FFFFFF
 | ↓ | ↓ |  |  | ↓ | ↓
 | 111…10 | 000…00 |  |  | 1.0…0×2127 | 0x7F000000
 |  | ↓ |  |  | ↓ | 
 |  | 111…11 | +最大规范化 |  | 1.1…1×2127 | 0x7F7FFFFF
 | 111…11 | 000…00 | +无穷大 | 特殊 | +∞ | 0x7F800000
 |  | 000…01 | NaN |  | 无值 | 0x7F800001 ↓ 0x7FFFFFFF
 |  | ↓ |  |  |  | 
 |  | 111…11 |  |  |  | 
正浮点数
B2F和B2U
趋势相同

## Slide 4
位级比较：不需要求浮点值
负数：编码与值的关系
编码 |  |  | 分类 |  | 解读值 | 
S | exp(8位) | frac(23位) | 变化点 | 阶段 | float | unsigned
1 | 000…00 | 000…00 | -最大非规范化 | 非规范化 | -0 | 0x80000000
 |  | ↓ | ↓ |  | ↓ | ↓
 |  | 111…11 | -最小非规范化 |  | -0.1…1×2-126 | 0x87FFFFFF
 | 000…01 | 000…00 | -最大规范化 | 规范化 | -1.0…0×2-126 | 0x88000000
 |  | ↓ | ↓ |  | ↓ | ↓
 |  | 111…11 |  |  | -1.1…1×2-126 | 0x88FFFFFF
 | ↓ | ↓ |  |  | ↓ | ↓
 | 111…10 | 000…00 |  |  | -1.0…0×2127 | 0xFF000000
 |  | ↓ |  |  | ↓ | 
 |  | 111…11 | -最小规范化 |  | -1.1…1×2127 | 0xFF7FFFFF
 | 111…11 | 000…00 | -无穷大 | 特殊 | -∞ | 0xFF800000
 |  | 000…01 | NaN |  | 无值 | 0xFF800001 ↓ 0xFFFFFFFF
 |  | ↓ |  |  |  | 
 |  | 111…11 |  |  |  | 
负浮点数
B2F和B2U
趋势相反

## Slide 5
位级比较：不需要求浮点值
几乎可以用与无符号整数相同的方式进行浮点数的比较
  先比较符号位
  异号，先考虑±0相等，否则符号决定大小关系
  同号，用去掉符号位的部分当做无符号比较，不等则用符号位修正大小关系。
  NaN的不确定性
    绝对值最大的范围
    比较将产生什么结果？
  其他方面均OK
    规格化值 vs. 非规格化值
    规格化值 vs. 无穷
有指令集和硬件支持浮点数比较，效率很高
C/C++的浮点数比较是“码的精确比较，与值无关“但为什么C/C++中建议不能用==比较浮点数？

## Slide 6
舍入：浮点运算的最大坑
IEEE754 规定了多种运算
  算数(Arithmetic)：加、减、乘、除、取余
  平方根(Square Root)
  浮点类型转换(Floating-Point Format Conversions)
  浮点与整数相互转换(Conversion Between Floating-Point and Integer Formats)
  浮点数到整数值的舍入(Round Floating-Point Number to Integer Value)
  二进制与十进制相互转换(Binary <-> Decimal Conversion)
  比较(Comparison)
除二进制<-->十进制转换外，每项操作都应首先产生一个精度无限、范围无限的中间结果（数学意义上的精确值），然后对其进行某种舍入
可能引起：溢出(exp太大或frac太小) ,精度变化(小数部分可能需要舍入)

## Slide 7
浮点数舍入

## Slide 8
舍入：浮点运算的最大坑
2类，二进制浮点数舍入（Rounding）模式
  最接近值舍入，偏向偶数(Round to nearest，ties to even)，默认舍入模式
  直接舍入模式：
    向上舍入(Round toward +∞)
    向下舍入(Round toward −∞)
    向零舍入(Round toward 0)
绝对值变小
超邻近的大数
超邻近的小数
IEEE754 十进制专属
IEEE754 默认舍入
以10进制为例

## Slide 9
舍入：浮点运算的最大坑
默认的舍入模式
  很难找到更好的方法
  其他方法都有统计偏差，如：对正整数集合求和时，和将始终被低估或高估（负偏差、正偏差）
偏向偶数
  当恰好在两个可能的数值正中间时（中间值）：舍入后，最低有效位的数码为偶数
  其他时候：向最近的数值舍入，比中间值小向下舍入，比中间值大向上舍入
以10进制数向最近的百分位舍入为例：
    7.8949999 7.89 (比中间值小：向下舍入)
    7.8950001 7.90 (比中间值大：向上舍入)
    7.8950000 7.90 (中间值—向上舍入)
    7.8850000 7.88 (中间值—向下舍入)
最接近值舍入，偏向偶数

## Slide 10
舍入：浮点运算的最大坑
二进制，最接近值舍入，偏向偶数(Round to nearest，ties to even)
二进制序列(B和X为0或1)：
1…BBGRX…X
保护位(Guard bit): 结果的LSB
舍入位(Round bit): 舍入位中的第一个bit
黏着位(Sticky bit ): 剩余位
000…00->011…00
100…01->111…11
时，RX全部小于中值，舍，G不变
时，RX全部大于中值，入，向G进位
100…00
时，RX为中值，舍入让G为0
（0偶，1奇）
1…BB010…0
1…BB110…0
时，RX舍
时，RX入
最接近值舍入
Round to nearest
偏向偶数
ties to even

## Slide 11
舍入：浮点运算的最大坑
1…BB0100…00
1…BB1100…00
1…BBG011…11
1…BBG000…00
1…BBG111…11
1…BBG100…01
…
…
一定舍
一定入
取决G
只此一种进位趋偶行为
二进制，最接近值舍入，偏向偶数(Round to nearest，ties to even)
  小数 GRX 进位？ 舍入后
  1.000000 0000 N 1.000
  1.101000 1000 N 1.101
  1.000100 0100 N 1.000
  1.001100 1100 Y 1.010
  1.000101 0101 Y 1.001
  1.111110 1110 Y 10.000
舍入可能导致frac溢出
  解决：frac单次右移、 exp增1
后规范化(Postnormalize)

## Slide 12
浮点数运算的基本思想

## Slide 13
理解中间结果的舍入
  首先，计算精确中间结果
  然后，舍入中间结果到指定格式
  可能：上溢出（overflow，即使用Emax也无法表示中间结果，结果是INF或NaN）
  可能：下溢出（underflow，即使用Emin也无法表示中间结果，精度完全损失）
  算数(Arithmetic)：加、减、乘、除、取余
  平方根(Square Root)
  浮点类型转换(Floating-Point Format Conversions)
  浮点与整数相互转换(Conversion Between Floating-Point and Integer Formats)
  浮点数到整数值的舍入(Round Floating-Point Number to Integer Value)
  不同精度浮点数比较(Comparison)

## Slide 14
浮点数加减法
(–1)s1 M1 2E1 ± (-1)s2 M2 2E2
  假设 E1 > E2
准确结果: (–1)s M 2E
  符号 s, 尾数M: 有符号数对齐、相加的结果
  阶码(Exponent) E: E1
修正
  M ≥ 2：将M右移1位，E加1
  M < 1：将M左移k 位，E 减 k
  E超范围：溢出，将M舍入，以符合小数部分的精度要求
(–1)s1 M1
(–1)s2 M2
E1–E2
±
(–1)s M
二进制小数点对齐
阶码差距太大，导致精度损失

## Slide 15
浮点数乘法
(–1)s1 M1 2E1 x (–1)s2 M2 2E2
精确结果: (–1)s M 2E
  符号(Sign) s : s1 ^ s2
  尾数(Significand) M: M1 x M2
  阶码(Exponent) E: E1 + E2
修正
  M ≥ 2： 将M右移1位, E加1
  E超范围：溢出
  将M舍入，以符合小数部分的精度要求

## Slide 16
浮点数学性质
加法运算下:
  交换性(Commutative)?
  分配性(Associative)?
    溢出和舍入的不确定性
    (3.14+1e10)-1e10 = 0, 3.14+(1e10-1e10) = 3.14
  单调性(Monotonicity) a ≥ b ⇒ a+c ≥ b+c?
    除了无穷和NaN
有
无
大多有

## Slide 17
浮点数学性质
有
无
大多有
乘法运算下:
  乘法的交换性？
  乘法的结合性？
    可能溢出、舍入不精确
    例: (1e20*1e20)*1e-20= inf, 1e20*(1e20*1e-20)= 1e20
  乘法对加法的分配性？
    可能溢出、舍入不精确
    1e20*(1e20-1e20)= 0.0, 1e20*1e20 – 1e20*1e20 = NaN
单调性
  a ≥ b & c ≥ 0 ⇒ a * c ≥ b *c?
    除了无穷和 NaN
无

## Slide 18
举个例子

## Slide 19
生成浮点数
s | exp | frac
1 | 4-bits | 3-bits
条件：
步骤：
  ①生成二进制序列
  ②规范化为1开头的数
  ③小数部分舍入成符合的形式
  ④后规范化，处理舍入的效果
数 | 二进制序列 | M | E | 舍入后M | 修正后M | 修正后E | exp | frac | 值
128 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
138 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 20
整->浮点->整型
提问：32位无符号整型转单精度会发生什么？
提问：32位有符号整型转单精度会发生什么？
提问：32位无符号整型转双精度会发生什么？
提问：32位有符号整型转双精度会发生什么？

## Slide 21
C/C++的浮点坑

## Slide 22
类型转换
两种精度
  float 单精度
  double 双精度
类型转换
  int, float, double 间转换，将改变位模式
  double/float → int
    截掉小数部分
    类似向0舍入
    当数值超范围或NaN时无定义：通常设置为 TMin
  int → double
    精确转换,只要int的位宽 ≤ 53 bit，即可精确转换
  int → float
    将根据舍入模式进行舍入

## Slide 23
练习
下列表达式何时成立，何时不成立，或所有条件都成立？
int x;
float f;
double d;
x == (int)(float) x
x == (int)(double) x
f == (float)(double) f
d == (double)(float) d
f == -(-f);
2/3 == 2/3.0
d < 0.0 ⇒ ((d*2) < 0.0)
d > f ⇒ -f > -d
d * d >= 0.0
(d+f)-d == f

## Slide 24
陷阱
用double比用float精度更高？？？
double Sum = 0.0;
while (Sum < 1.0) {
Sum = Sum + 0.1;
}
printf("%lf\n", Sum);
//输出1.1
float Sum = 0.0f;
while (Sum < 1.0f) {
Sum = Sum + 0.1f;
}
printf("%f\n", Sum);
//输出1.0

## Slide 25
陷阱
float fValue = 0.01;
if (fValue == 0.01){
printf("==");
}
else {
printf("!=");
}
//输出!=
浮点数不能直接用关系运算符比较？？？
float fValue = 0.01f;
if (fValue == 0.01f){
printf("==");
}
else {
printf("!=");
}
//输出==

## Slide 26
陷阱
到底能不能直接比较两个浮点数关系？？？
答：一般不能！！！但同类型浮点数排序里可以
原因1：比的是码，而不是程序员认为的值
原因2：编译器优化或漏洞可能导致问题
//2016990079_50_01.c Ver1
#include <stdio.h>
int main(int argc, char* argv[]){
unsigned int Coins = 0;
unsigned int Add = 0;
unsigned int Total = 0;
scanf("%u", &Coins);
Total = Coins;
if (Coins > 2000) {
Add += (Coins - 2000) * 0.15;
Coins = 2000;
}
if (Coins > 1000) {
Add += (Coins - 1000) * 0.1;
Coins = 1000;
}
if (Coins > 500) {
Add += (Coins - 500) * 0.05;
Coins = 500;
}
if (Coins > 100) {
Add += (Coins - 100) * 0.03;
}
Total += Add;
printf("%u\n", Total);
return 0;
}
结论1：不同精度的浮点数，不能比
结论2：相同精度的浮点数比较结果，不完全反应值的关系
等于：fabs(a-b)<=1e-6
大于：a>b && fabs(a-b)>1e-6 小于：a<b && fabs(a-b)>1e-6)。
浮点运算器件发展参考资料：http://blog.sina.com.cn/s/blog_c3166ae50102uwz3.html

## Slide 27
感谢各位专家！敬请批评指正！
前沿知识与科学精神并重
战略眼光与家国情怀兼具
融入学生与团队思政建设
瞄准脑解析前沿科学问题
开展基础性深入交叉研究
服务世界级一流学科建设
下次见