## Slide 1: 计算机原理与系统 17 内存I 读写性能
范静涛 | fanjingtao@tsinghua.edu.cn

## Slide 2
承上启下

## Slide 3
什么决定了关键路径
不展开
2×1展开
2×2展开
2×1a展开
A、指令顺序依赖的Latency
B、循环迭代间的数据依赖关系
观察这些图，判断什么决定了关键路径？

## Slide 4
浮点乘法功能部件2 |  |  |  | 
什么决定了单一指令循环执行序列的CPE
浮点乘法功能部件1 |  |  |  | 
待处理序列
处理结果
9876543210
JIHGFEDCBA
浮点乘法单元：
容量C=2，延迟L=5，发射I=1
处理完全部数据一共用了多少个周期？
能不能给出CPE和C、L、I以及数据个数N之间的关系公式？

## Slide 5
浮点乘法功能部件2 |  |  | 
如果发射是2呢？
浮点乘法功能部件1 |  |  | 
待处理序列
处理结果
4 3 2 1 0
E D C B A
浮点乘法单元：
容量C=2，延迟L=5，发射I=2
处理完全部数据一共用了多少个周期？
能不能给出CPE和C、L、I以及数据个数N之间的关系公式？

## Slide 6
关键路径和CPE的关系
只有一条关键路径，CPE ≈ 子关键路径数 × 子路径Latency / 总数据量
不只一条关键路径，CPE ≈ Max{子关键路径数 × 子路径Latency} / 总数据量
不同关键路径间
不存在数据依赖
所以，CPE优化方法的两个思路：
（1）更多的关键路径数，每条都更短
（子关键路径数量更少）
（2）子路径Latency更小
跨循环迭代时，所有功能器件都“吃饱”
跨循环迭代时，所有功能器件都“吃饱”

## Slide 7
Load 1 |  |  | 
Load 2 |  |  | 
考虑子关键路径内存读取对CPE的影响
浮点乘法功能部件2 |  |  |  | 
浮点乘法功能部件1 |  |  |  | 
待处理序列
9876543210
JIHGFEDCBA
内存读取单元：容量C=2，延迟L=4，发射I=1
浮点乘法单元：容量C=2，延迟L=5，发射I=1
处理完全部数据一共用了多少个周期？
能不能给出CPE和读取/乘法C、L、I以及数据个数N之间的关系公式？
之前Reduce中，不考虑内存读取和考虑内存读取，对CPE有多大影响？

## Slide 8
加载的性能

## Slide 9
加载可能处于关键路径中
struct ELE{
ELE* Next;
long Data;
};
using ListPtr = ELE*;
long list_len(ListPtr ls){
long Len = 0;
while(ls != nullptr){
Len++;
ls = ls->Next;
};
return Len;
}
.L3:
movq (%rdi), %rdi
addq $1, %rax
testq %rdi, %rdi
jne .L3
%rdi
load
add
test
jne
%rdi
%rax
%rax
load
add
load
add






Load的延迟导致Add吃不饱
Load的Latency=4~非常大
Add 的Latency=1

## Slide 10
存储的性能

## Slide 11
CPE是多少？
内存存储单元：容量C=2，延迟L=4，发射I=1
void Array_Clear(long* Array, long Len){
for (long i = 0; i < Len; i++) {
Array[i] = 0;
}
}
.L3:
movq $0, (%rax)
addq $8, %rax
cmpq %rdx, %rax
jne .L3
CPE≈？？？
4
1
5
6
%rdx
store
add
cmp
jne
%rax
%rax

## Slide 12
加载/存储的关联性能

## Slide 13
原位读写与否，关键路径不同
void Write_Read(long* Src, long* dst, long Cnt) {
long Val = 0;
while(Cnt) {
*dst = Val;
Val = (*Src) + 1;
Cnt--;
}
}
.L3:
movq %rax, (%rsi)
movq (%rdi), %rax
addq $1, %rax
subq $1, %rdx
jne .L3
cnt
a
3
Initial
–10
17
0
val
2
Iter. 1
–10
0
–9
1
Iter. 2
–10
–9
–9
0
Iter. 3
–10
–9
–9
Example A: write_read(&a[0],&a[1],3)
cnt
a
3
Initial
–10
17
0
val
2
Iter. 1
0
17
1
1
Iter. 2
1
17
2
0
Iter. 3
2
17
3
Example B: write_read(&a[0],&a[0],3)

## Slide 14
原位读写与否，关键路径不同
%rax
%rdx
%rsi
%rdi
s_addr
s_data
load
add
sub
%rax
%rsi
%rdi
movq %rax, (%rsi)
movq (%rdi), %rax
addq $1, %rax
subq $1, %rdx
%rdx
jne
jne loop
Load unit
Store unit
Data cache
Data
Address
Store buffer
Address
Data
Data
Address
Matching
addresses
Address
Data
同一个内存地址读写，要有顺序
源代码语义决定读写先后
但CPU要乱序，还不能瞎乱序
store拆分为（微指令并行）：
s_addr：计算存储地址，放入“待写”Buffer
s_data：计算带写数据，更新“待写”Buffer
并行读写：
非原位（地址不同）：Load独立
原位（地址相同） ：Load等待s_data
OR
虚线表示：可能发生数据流动

## Slide 15
原位读写与否，关键路径不同
%rax
%rsi
%rdi
s_addr
s_data
load
add
%rax
jne
%rdx
sub
%rdx



%rax
%rdx
s_data
load
add
sub
%rax
%rdx
③在原位读写时产生
.L3:
movq %rax, (%rsi)
movq (%rdi), %rax
addq $1, %rax
subq $1, %rdx
jne .L3
关键路径：两种可能性

## Slide 16
原位读写与否，关键路径不同
Critical path
s_data
sub
sub
s_data
sub
load
s_data
load
add
load
add
add









Critical path
s_data
sub
sub
s_data
sub
load
s_data
load
add
load
add
add






两种不同的关键路径
各自的CPE该怎么算？
 | 容量C | 延迟L | 发射I
s_data | 2 | 2 | 1
load | 2 | 4 | 1
add | 2 | 1 | 1
sub | 2 | 1 | 1

## Slide 17
为什么Load/Store延迟不是固定值

## Slide 18
层次存储结构
Regs
L1 cache
(SRAM)
Main memory
(DRAM)
Local secondary storage
(local disks)
Larger,
slower,
and
cheaper
(per byte)
storage
devices
Remote secondary storage
(e.g., Web servers)
Local disks hold files retrieved from disks
on remote servers
L2 cache
(SRAM)
L1 cache holds cache lines retrieved from the L2 cache.
CPU registers hold words retrieved from the L1 cache.
L2 cache holds cache lines
retrieved from L3 cache
L0:
L1:
L2:
L3:
L4:
L5:
Smaller,
faster,
and
costlier
(per byte)
storage
devices
L3 cache
(SRAM)
L3 cache holds cache lines
retrieved from main memory.
L6:
Main memory holds disk blocks retrieved from local disks.

## Slide 19
层次存储结构

## Slide 20
层次存储结构
L1读一次
内存读一次
内存读一兆
SSD读一兆
硬盘读一兆
迈一步
下楼拿快递
北京到青岛
北京到深圳
环球旅行

## Slide 21
高速缓存
Main
memory
I/O
bridge
Bus interface
ALU
Register file
CPU chip
System bus
Memory bus
Cache
memory
Intel Core i7 Cache
Regs
L1
d-cache
L1
i-cache
L2 unified cache
Core 0
Regs
L1
d-cache
L1
i-cache
L2 unified cache
Core 3
…
L3 unified cache
(shared by all cores)
Main memory
Processor package
读取内存时，优先层级式向外检索
高速缓存命中，使用高速缓存数据
否则，真正读取内存

## Slide 22
感谢各位专家！敬请批评指正！
前沿知识与科学精神并重
战略眼光与家国情怀兼具
融入学生与团队思政建设
瞄准脑解析前沿科学问题
开展基础性深入交叉研究
服务世界级一流学科建设
下次见