## Slide 1: 计算机原理与系统 22 内存VI 提高局部性
范静涛 | fanjingtao@tsinghua.edu.cn

## Slide 2
感谢各位专家！敬请批评指正！
前沿知识与科学精神并重
战略眼光与家国情怀兼具
融入学生与团队思政建设
瞄准脑解析前沿科学问题
开展基础性深入交叉研究
服务世界级一流学科建设
必要的回顾

## Slide 3
平均每次循环迭代的不命中数量
平均每次循环迭代的不命中数量 = min(1, (Stride * WordSize) / B)
当前访问位置
与
下次访问位置
之间的
距离（字节数）
道理是什么？
C=S×E×B
一共多少组
1组多少行
1行只有1块，1块B字节
一共多少字节
只有整行（1次B字节）
载入/替换机制
只要不是整个工作集都在缓存，下次访问超出刚更新的B字节就一定miss
1次miss带来后续hit的x次
当前迭代 后续迭代
1 / (1+x)
（Average Miss count Per Iteration, Avg.MPI ）

## Slide 4
平均每次循环迭代的不命中数量
（Average Miss count Per Iteration, Avg.MPI ）
Avg.MPI与哪些因素有关？
①缓存大小C？
②缓存组数S？
③缓存组内行数E？
④缓存相联度？
⑤行替换/驱逐机制LFU/LRU？

## Slide 5
感谢各位专家！敬请批评指正！
前沿知识与科学精神并重
战略眼光与家国情怀兼具
融入学生与团队思政建设
瞄准脑解析前沿科学问题
开展基础性深入交叉研究
服务世界级一流学科建设
重组提高空间局部性举例

## Slide 6
矩阵乘法
描述
  N x N 矩阵相乘
  矩阵元素类型是 doubles (8 字节)
  总共O(N 3) 个操作
  每个元素都要读N次
  每个目标中都要对N个值求和
    但也可以保持在寄存器中
/* ijk */
for (i = 0; i < n; i++)
for (j = 0; j < n; j++) { sum = 0.0;
for (k = 0; k < n; k++)
sum += a[i][k] * b[k][j]; c[i][j] = sum;
}
}
变量和
保持在寄存器中

## Slide 7
矩阵乘法
不命中分析
假设:
  块大小B = 64 Bytes（8 doubles）
  矩阵的维数(N)是非常非常非常大的
  缓存不是大到足够容纳多行
分析方法:
  看最内层循环的的访问模式
A
k
i
B
k
j
C
i
j
=
x

## Slide 8
矩阵乘法
不命中分析
C 数组分配按行顺序
  每行在连续的内存位置
按行扫描
for (i = 0; i < N; i++)
sum += a[0][i];
  访问连续的元素
  如果块大小 (B) > sizeof(aij)字节, 利用空间局部性Avg.MPI= sizeof(aij) / B
按列扫描
for (i = 0; i < n; i++)
sum += a[i][0];
  访问远隔的元素
  没有空间局部性! Avg.MPI = 1 (i.e. 100%)

## Slide 9
矩阵乘法
1. ijk循环模式
template <class data_t, size_t N>
void MatrixMul<data_t, N>::Mul_ijk(data_t* m1, data_t* m2, data_t* res){
for (size_t i = 0; i < N; i++) {
for (size_t j = 0; j < N; j++) {
data_t sum = 0;
for (size_t k = 0; k < N; k++){
sum += m1[i][k] * m2[k][j];
}
res[i][j] = sum;
}
}
}
固定
m1
m2
res
(i,*)
(i,j)
内部循环:
(*,j)
列式
行式
m1 0.125
m2 1.0
m3 0.0
Avg.MPI :
读1次
读1次

## Slide 10
矩阵乘法
2. jik循环模式
template <class data_t, size_t N>
void MatrixMul<data_t, N>::Mul_jik(data_t* m1, data_t* m2, data_t* res){
for (size_t j = 0; j < N; j++) {
for (size_t i = 0; i < N; i++) {
data_t sum = 0;
for (size_t k = 0; k < N; k++){
sum += m1[i][k] * m2[k][j];
}
res[i][j] = sum;
}
}
}
m1
m2
res
(i,*)
(i,j)
内部循环:
(*,j)
列式
行式
固定
m1 0.125
m2 1.0
m3 0.0
Avg.MPI :
读1次
读1次

## Slide 11
矩阵乘法
3. kij循环模式
template <class data_t, size_t N>
void MatrixMul<data_t, N>::Mul_kij(data_t* m1, data_t* m2, data_t* res){
for (size_t k = 0; k < N; k++) {
for (size_t i = 0; i < N; i++) {
data_t r = m1[i][k];
for (size_t j = 0; j < N; j++){
res[i][j] += r * m2[k][j];
}
}
}
}
m1
m2
res
内部循环:
行式
固定
行式
m1 0.0
m2 0.125
m3 0.125
Avg.MPI :
(i,*)
(i,k)
(k,*)
读1次
读/写各1次

## Slide 12
矩阵乘法
4. ikj循环模式
template <class data_t, size_t N>
void MatrixMul<data_t, N>::Mul_kij(data_t* m1, data_t* m2, data_t* res){
for (size_t i = 0; i < N; i++) {
for (size_t k = 0; k < N; k++) {
data_t r = m1[i][k];
for (size_t j = 0; j < N; j++){
res[i][j] += r * m2[k][j];
}
}
}
}
m1
m2
res
内部循环:
行式
固定
行式
(i,*)
(i,k)
(k,*)
m1 0.0
m2 0.125
m3 0.125
Avg.MPI :
读1次
读/写各1次

## Slide 13
矩阵乘法
5. jki循环模式
template <class data_t, size_t N>
void MatrixMul<data_t, N>::Mul_jki(data_t* m1, data_t* m2, data_t* res){
for (size_t j = 0; j < N; j++) {
for (size_t k = 0; k < N; k++) {
data_t r = m2[k][j];
for (size_t i = 0; i < N; i++){
res[i][j] += m1[i][k] * r;
}
}
}
}
m1
m2
res
内部循环:
固定
列式
列式
(*,j)
(k,j)
(*,k)
m1 1.0
m2 0.0
m3 1.0
Avg.MPI :
读1次
读/写各1次

## Slide 14
矩阵乘法
6. kji循环模式
template <class data_t, size_t N>
void MatrixMul<data_t, N>::Mul_kji(data_t* m1, data_t* m2, data_t* res){
for (size_t k = 0; k < N; k++) {
for (size_t j = 0; j < N; j++) {
data_t r = m2[k][j];
for (size_t i = 0; i < N; i++){
res[i][j] += m1[i][k] * r;
}
}
}
}
m1
m2
res
内部循环:
固定
列式
列式
m1 1.0
m2 0.0
m3 1.0
Avg.MPI :
(*,j)
(k,j)
(*,k)
读1次
读/写各1次

## Slide 15
矩阵乘法
汇总
m1
m2
res
固定
列式
列式
(*,j)
(k,j)
(*,k)
m1 1.0
m2 0.0
m3 1.0
Avg.MPI :
读1次
读/写各1次
m1
m2
res
(i,*)
(i,j)
(*,j)
列式
行式
m1 0.125
m2 1.0
m3 0.0
Avg.MPI :
读1次
读1次
固定
m1 0.0
m2 0.125
m3 0.125
Avg.MPI :
读1次
读/写各1次
m1
m2
res
行式
固定
行式
(i,*)
(i,k)
(k,*)
①
②
③
总1.125
总0.250
总2.000

## Slide 16
矩阵乘法
空间局部性对性能的影响
10
100
450 500 550 600 650 700
50 100 150 200 250 300 350 400
数组大小(n)
jki kji ijk jik
kij
ikj
ijk / jik
jki / kji
kij / ikj
1
每个内部循环迭代周期

## Slide 17
感谢各位专家！敬请批评指正！
前沿知识与科学精神并重
战略眼光与家国情怀兼具
融入学生与团队思政建设
瞄准脑解析前沿科学问题
开展基础性深入交叉研究
服务世界级一流学科建设
分而治之提高时间局部性举例

## Slide 18
矩阵乘法
c = (double *) calloc(sizeof(double), n*n);
/* Multiply n x n matrices a and b */
void mmm(double *a, double *b, double *c, int n) {
int i, j, k;
for (i = 0; i < n; i++)
for (j = 0; j < n; j++)
for (k = 0; k < n; k++)
c[i * n + j] += a[i * n + k] * b[k * n + j];
}
j
x
c a b
=
i
假设:
  矩阵元素类型是doubles
  缓存块 = 64Bytes(8 doubles)
  缓存大小 C << n (比n小的得多)

## Slide 19
矩阵乘法
不命中分析
x
=
x
=
8 wide
  求C[0][0]的Avg.MPI：
  n/8 + n = 9n/8
n
  求C[0][0]后的缓存：

## Slide 20
矩阵乘法
不命中分析
x
=
x
=
8 wide
  求C[0][1]的Avg.MPI：
  n/8 + n = 9n/8
n
  求C[0][1]后的缓存：
  提问：整个矩阵乘完，总不命次数是多少？？？
总不命中率:
 9n/8 n2 = (9/8) n3

## Slide 21
分块矩阵乘法
c = (double *) calloc(sizeof(double), n*n);
/* Multiply n x n matrices a and b */
void mmm(double *a, double *b, double *c, int n) { int i, j, k;
for (i = 0; i < n; i += B)
for (j = 0; j < n; j += B)
for (k = 0; k < n; k += B)
/* B x B mini matrix multiplications */ for (i1 = i; i1 < i + B; i++)
for (j1 = j; j1 < j + B; j++)
for (k1 = k; k1 < k + B; k++)
c[i1*n+j1] += a[i1*n + k1]*b[k1*n + j1];
c
a
b
…………
c
…………
i1
j1
= ×
＋

## Slide 22
分块矩阵乘法
不命中分析
  三块 放入缓存: 3B2 < C
x
=
x
=
块大小 B x B
n/B 块
  求块[0][0]的Avg.MPI：
  B2/8 每块不命中
  2n/B x B2/8 = nB/4
  (省略矩阵 c)
  求块[0][0]后的缓存：

## Slide 23
分块矩阵乘法
不命中分析
  三块 放入缓存: 3B2 < C
x
=
n/B 块
  求块[0][1]的Avg.MPI：
  B2/8 每块不命中
  2n/B x B2/8 = nB/4
  (省略矩阵 c)
  提问：整个矩阵乘完，总不命次数是多少？？？
 nB/4 * (n/B)2 = n3/(4B)

## Slide 24
分块矩阵乘法
总结
不分块: (9/8) n3
分块: 1/(4B) n3
建议最大可能的块B大小, 限制为 3B2 < C!
巨大差距的原因:
  矩阵乘法有天生的时间局部性:
    输入数据: 3n 2, 计算 2n 3
    每个数据组元素使用 O(n) 时间!
  前提：程序必须被恰当的编写

## Slide 25
作业：分析 和分块可否结合，如果可以性能会如何？
感谢各位专家！敬请批评指正！
瞄准脑解析前沿科学问题
开展基础性深入交叉研究
服务世界级一流学科建设
(i,*)
(i,k)
(k,*)

## Slide 26
感谢各位专家！敬请批评指正！
前沿知识与科学精神并重
战略眼光与家国情怀兼具
融入学生与团队思政建设
瞄准脑解析前沿科学问题
开展基础性深入交叉研究
服务世界级一流学科建设
下次见