## Slide 1: 计算机原理与系统 28 复习II 浮点数
范静涛 | fanjingtao@tsinghua.edu.cn

## Slide 2
二进制无法表示部分实数的精确值

## Slide 3
回顾：数学意义的二进制小数
bm
bm–1
b2
b1
b0
b–1
b–2
b–3
b–n
• • •
• • •
.
1
2
4
2m–1
2m
• • •
• • •
1/2
1/4
1/8
2–n
二进制的常规认知：
无法表示无理数（无限不循环）的精确值
无法表示全部有理数（无限循环，有限不循环）的精确值
整数是特殊的小数
任何进制都可能：无法表示XX的精确值，制约在于进制
请举例，哪些小数，10进制无法精确表示，但Base进制确可以？

## Slide 4
回顾：数学意义的二进制小数
二进制精确表示
  只能精确表示形如 x/2k的数值
  数值 二进制表示
    5 3/4 101.112
    2 7/8 010.1112
    1 7/16 001.01112
二进制近似表示
  其他有理数的二进制表示存在重复段
  数值 二进制表示
    1/3 0.0101010101[01]…2
    1/5 0.001100110011[0011]…2
    1/10 0.0001100110011[0011]…2
Base进制只能精确表示：
整数XBase / Basek

## Slide 5
二进制小数：长度和精度的矛盾
bm
bm–1
b2
b1
b0
b–1
b–2
b–3
b–n
• • •
• • •
.
1
2
4
2m–1
2m
• • •
• • •
1/2
1/4
1/8
2–n
①纯整数的二进制长度：
范围[0, 2m+1-1]，决定长度
精度固定为20，不决定长度
②纯小数的二进制长度：
范围[0, 1），不决定长度
最高精度2-n，决定长度
  0.111111…2等于1/2 + 1/4 + 1/8 + … + 1/2i + …  1.0，是最接近1.0的小数
  有理数可能是：范围非常大的整数( ) + 精度非常高的小数()
  二进制长度，既取决于范围，又取决于精度

## Slide 6
科学记数法产生浮点表示
科学记数法：把一个数表示成有效数字Significand与基数Base的指数E次幂相乘的形式
（1≤| Significand |<Base，E为整数）
有效数字位数，决定精度
指数数值，决定小数点位置
floating-point
范围和精度关联变化：Significand和E都用二进制表示，在总位数不变的前提下
数的绝对值大则精度低， 数的绝对值小则精度高

## Slide 7
典型题
给定有理数：二进制序列是什么（方括号表示无限重复）？能否用二进制精确表示？
P77：练习题2.45、2.46
小数值 | 二进制表示 | 十进制表示
1/8 | 0.001 | 0.125
3/4 |  | 
25/16 |  | 
 | 10.1011 | 
 | 1.001 | 
 |  | 5.875
 |  | 3.1875

## Slide 8
IEEE 754 浮点数编码

## Slide 9
浮点数的编码
逻辑形式： (–1)s M 2E
  符号s (sign) ， 决定数的符号，是正数(s=0)或负数(s=1)
  尾数M (mantissa) ，二进制小数，数值范围: [1.0,2.0)
  (Significand)
  (coefficient)
  指数E (Exponent) ，用2E 将数值加权
编码形式：
s | exp | frac
  最高有效位(MSB)
  作为符号位s
  阶码exp字段，用于编码E
  (不一定和E相等)
  尾数frac字段，用于编码尾数M
  (不一定和M相等)
（小数，fraction）

## Slide 10
单精度: 32 bits
双精度: 64 bits
s | exp | frac
1 | 8-bits | 23-bits
s | exp | frac
1 | 11-bits | 52-bits
浮点数的编码

## Slide 11
E和exp
阶码exp存储的是指数E对应的移码（增码/偏置码），而不是指数E的原码和补码
但是，为什么？
如果阶码exp是E的原码或补码在比较两个浮点数大小时，逻辑不够简单：
符号位s不同，s为0的更大
符号位s相同
exp符号位相同
exp符号位不同，exp符号位为0的更大？更小？
exp符号位均为0……
exp符号位均为1……
+bias，取值范围平移
移码目的：
去除exp符号
通常会想到：用w位编码e，则＋2w-1当做无符号数比较，但阶码exp并不是这样的

## Slide 12
E和exp
w位阶码exp，偏置bias是2w-1-1，为什么？？？
单精度8位E |  | 8位EXP | EXP-----IEEE754
真值 | 补码 | bias==128 | bias==127
127 | 01111111 | 11111111 | 11111110
126 | 01111110 | 11111110 | 11111101
……… | ……… | ……… | 
2 | 00000010 | 10000010 | 10000001
1 | 00000001 | 10000001 | 10000000
0 | 00000000 | 10000000 | 01111111
-1 | 11111111 | 01111111 | 01111110
-2 | 11111110 | 01111110 | 01111101
……… | ……… | ……… | ………
-126 | 10000010 | 00000010 | 00000001
-127 | 10000001 | 00000001 | 00000000
-128 | 10000000 | 00000000 | 11111111
①阶码exp的全0和全1，保留用于特殊情况（0、∞等），故只有254个常规阶码
②只有254个阶码，中位数128或127作为bias均合理
③如果采用bias为128，E的范围是
-127~126, 浮点数范围小
④如果采用bias为127，E的范围是
-126~127,浮点数范围大
⑤后面讲到的frac编码考虑
综合因素的作用
偏颇指数
The Biased Exponent

## Slide 13
规范化编码
(–1)s M 2E
  尾数M (mantissa) ，二进制小数，数值范围: [1.0,2.0)
前提: exp ≠ 000…0 且 exp ≠ 111…1
M的最高位是0还是1？是不是确定的？
小数点在M的哪两个位之间？
M 始终是1.XXX……XXX2
  frac=000…0 (M == 1.0)时 ，表示尾数最小值
  frac=111…1 (M == 2.0 – ε)时，表示尾数最大值
frac 是 XXX……XXX2
  额外增加了
  1位的精度（隐含位1）
frac是规范化尾数
The Normalized Mantissa
既然尾数M的最高位一定是1，这就成为一种常识，不需要存储了

## Slide 14
M和frac
(–1)s M 2E
  尾数M (mantissa) ，二进制小数，数值范围: [1.0,2.0)
猜测：frac的存储形式可能是一下哪种？为什么？
(-85.125)10 变为二进制 (-1010101.001)2
小数点前移 (-1.010101001)2 × 26
指数部分变二进制表示 (-1.010101001)2 × 2(110)2
s
exp
frac
尾数符号The Sign of Mantissa
偏颇指数
规范化尾数
0 1 0 1 0 1 0 0 1
1
1 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s
exp
frac
尾数符号The Sign of Mantissa
偏颇指数
规范化尾数
0 1 0 1 0 1 0 0 1
1
1 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
①
OR
②
如果考虑到尾数M实际是1.XXXX，可以认为E的偏置也是128

## Slide 15
M和frac
(–1)s M 2E
  尾数M (mantissa) ，二进制小数，数值范围: [1.0,2.0)
举例，在单精度下，frac占23位，相当于23位的无符号整数，Mfrac 值：
二进制小数M 1.010101001，10 bits
小数点右移23位（×2-23，E-=23） 1010101001000000000000000，24 bits
截取低23位得到frac 010101001000000000000000，23 bits
number == (1.010101001)2 × 2(110)2
小数点左移24位（×224，E+=24） 0.010101001000000000000000，23 bit
+1 1.010101001000000000000000，23 bits
小数点右移E位 （×2-E ， E==0） 1010101.001 ，求10进制值
求值中，frac的小数点：左移（24-E）=右移（-24+E）
= 右移(-24+exp-127）=右移（-23+exp-128）

## Slide 16
数值： float F = 15213.0
  1521310 = 111011011011012
  = 1.11011011011012 x 213
尾数部分：
  M = 1.11011011011012
  frac = 110110110110100000000002
阶码部分：
  E = 13
  bias = 127
  exp = 140 = 100011002
编码结果： 0 10001100 11011011011010000000000
s
exp
frac
规范化编码示例：1位s，8位阶码，23位尾数

## Slide 17
是不是忘了点儿什么？
最小正数( )，最大正数( )
提问：单精度浮点数规范化编码
最小负数( )，最大负数( )
0
2-126
2-125
2-124
2-123
2128
[1.0…0×2-126， 1.1…1×2-126]
GAP
思考：预对GAP区进行浮点编码，E和M怎么编码？

## Slide 18
非规范化编码
E只能取-126，否则仍会存在非等间距GAP[0, 2-127)，又bias不能变，所以：
E = 1 - 127（而不是0 - 127）, exp=000…0
M只能是0.X…X2形式，对[0, 1- ε]进行等间距编码
frac是X…X2
0
2-126
2-125
2-124
2-123
2128
[0.0…0×2-126， 0.1…1×2-126]
非规范化
Denormalized

## Slide 19
非规范化编码
0
2-126
2-125
2-124
2-123
2128
[0.0…0×2-126， 0.1…1×2-126]
    ① exp=000…0 且 frac≠000…0：最接近0的那些数，间隔均匀
    ② exp=000…0 且 frac=000…0：±0，为什么会有两个0？？？

## Slide 20
是不是还忘了点儿什么？
最大正数( )
提问：单精度浮点数非规范化编码
最小负数( )
0
2-126
2-125
2-124
2-123
2128
[1.0…0×2-126， 1.1…1×2-126]
GAP
[0.0…0×2-126， 0.1…1×2-126]

## Slide 21
特殊值
条件: exp = 111…1
① frac = 000…0
  表示：无穷(infinity) 
  溢出的运算
  正无穷、负无穷。例如：1.0/0.0 = −1.0/−0.0 = +, 1.0/−0.0 = −
② frac ≠ 000…0
  表示：不是一个数Not-a-Number (NaN)
  没有数值结果（实数或无穷）
  例如：sqrt(–1), −,   0

## Slide 22
练习
+
−
0
+Denorm
+Normalized
−Denorm
−Normalized
+0
NaN
NaN
①IEEE754的+0编码
②IEEE754的-0编码

## Slide 23
③IEEE754的+∞编码
④IEEE754的-∞编码
⑤IEEE754的NaN编码，当做无符号整数值最小的是
⑥ IEEE754的NaN编码，当做无符号整数值最大的是
练习

## Slide 24
⑦ IEEE754的Normalized编码，当做无符号整数值最小的是
⑧ IEEE754的Normalized编码，当做无符号整数值最大的是
⑨IEEE754的Denormalized编码，当做无符号整数值最小的是
⑩ IEEE754的Denormalized编码，当做无符号整数值最大的是
练习

## Slide 25
典型题
参照IEEE754表示法：用1位符号位，k位阶码，n位尾数：
1、阶码bias取多少？
2、偏颇指数取值范围是多少？
3、规范化编码最小值？对应的二进制序列？
4、规范化编码最大值？对应的二进制序列？
5、规范化编码的精度分成多少种？精度分别是什么？
6、非规范编码最小值？对应的二进制序列？
7、非规范编码最大值？对应的二进制序列？
8、非规范编码的精度分成多少种？精度分别是什么？
9、正负无穷的二进制序列是什么？
10、NaN的二进制序列分成多少段？二进制序列分别是什么？
11、给定二进制序列，规范化？非规范化？无穷？NaN？求值
P81：练习题2.47
P82：练习题2.48
P83：练习题2.49

## Slide 26
同类型浮点数比较

## Slide 27
位级比较：不需要求浮点值
正数：编码与值的关系
编码 |  |  | 分类 |  | 解读值 | 
S | exp(8位) | frac(23位) | 变化点 | 阶段 | float | unsigned
0 | 000…00 | 000…00 | +最小非规范化 | 非规范化 | +0 | 0x00000000
 |  | ↓ | ↓ |  | ↓ | ↓
 |  | 111…11 | +最大非规范化 |  | 0.1…1×2-126 | 0x07FFFFFF
 | 000…01 | 000…00 | +最小规范化 | 规范化 | 1.0…0×2-126 | 0x08000000
 |  | ↓ | ↓ |  | ↓ | ↓
 |  | 111…11 |  |  | 1.1…1×2-126 | 0x08FFFFFF
 | ↓ | ↓ |  |  | ↓ | ↓
 | 111…10 | 000…00 |  |  | 1.0…0×2127 | 0x7F000000
 |  | ↓ |  |  | ↓ | 
 |  | 111…11 | +最大规范化 |  | 1.1…1×2127 | 0x7F7FFFFF
 | 111…11 | 000…00 | +无穷大 | 特殊 | +∞ | 0x7F800000
 |  | 000…01 | NaN |  | 无值 | 0x7F800001 ↓ 0x7FFFFFFF
 |  | ↓ |  |  |  | 
 |  | 111…11 |  |  |  | 
正浮点数
B2F和B2U
趋势相同

## Slide 28
位级比较：不需要求浮点值
负数：编码与值的关系
编码 |  |  | 分类 |  | 解读值 | 
S | exp(8位) | frac(23位) | 变化点 | 阶段 | float | unsigned
1 | 000…00 | 000…00 | -最大非规范化 | 非规范化 | -0 | 0x80000000
 |  | ↓ | ↓ |  | ↓ | ↓
 |  | 111…11 | -最小非规范化 |  | -0.1…1×2-126 | 0x87FFFFFF
 | 000…01 | 000…00 | -最大规范化 | 规范化 | -1.0…0×2-126 | 0x88000000
 |  | ↓ | ↓ |  | ↓ | ↓
 |  | 111…11 |  |  | -1.1…1×2-126 | 0x88FFFFFF
 | ↓ | ↓ |  |  | ↓ | ↓
 | 111…10 | 000…00 |  |  | -1.0…0×2127 | 0xFF000000
 |  | ↓ |  |  | ↓ | 
 |  | 111…11 | -最小规范化 |  | -1.1…1×2127 | 0xFF7FFFFF
 | 111…11 | 000…00 | -无穷大 | 特殊 | -∞ | 0xFF800000
 |  | 000…01 | NaN |  | 无值 | 0xFF800001 ↓ 0xFFFFFFFF
 |  | ↓ |  |  |  | 
 |  | 111…11 |  |  |  | 
负浮点数
B2F和B2U
趋势相反

## Slide 29
位级比较：不需要求浮点值
几乎可以用与无符号整数相同的方式进行浮点数的比较
  先比较符号位
  异号，先考虑±0相等，否则符号决定大小关系
  同号，用去掉符号位的部分当做无符号比较，不等则用符号位修正大小关系。
  NaN的不确定性
    绝对值最大的范围
    比较将产生什么结果？
  其他方面均OK
    规格化值 vs. 非规格化值
    规格化值 vs. 无穷
有指令集和硬件支持浮点数比较，效率很高
C/C++的浮点数比较是“码的精确比较，与值无关“但为什么C/C++中建议不能用==比较浮点数？

## Slide 30
浮点数舍入

## Slide 31
舍入：浮点运算的最大坑
IEEE754 规定了多种运算
  算数(Arithmetic)：加、减、乘、除、取余
  平方根(Square Root)
  浮点类型转换(Floating-Point Format Conversions)
  浮点与整数相互转换(Conversion Between Floating-Point and Integer Formats)
  浮点数到整数值的舍入(Round Floating-Point Number to Integer Value)
  二进制与十进制相互转换(Binary <-> Decimal Conversion)
  比较(Comparison)
除二进制<-->十进制转换外，每项操作都应首先产生一个精度无限、范围无限的中间结果（数学意义上的精确值），然后对其进行某种舍入
可能引起：溢出(exp太大或frac太小) ,精度变化(小数部分可能需要舍入)

## Slide 32
舍入：浮点运算的最大坑
2类，二进制浮点数舍入（Rounding）模式
  最接近值舍入，偏向偶数(Round to nearest，ties to even)，默认舍入模式
  直接舍入模式：
    向上舍入(Round toward +∞)
    向下舍入(Round toward −∞)
    向零舍入(Round toward 0)
绝对值变小
超邻近的大数
超邻近的小数
IEEE754 十进制专属
IEEE754 默认舍入
以10进制为例

## Slide 33
舍入：浮点运算的最大坑
默认的舍入模式
  很难找到更好的方法
  其他方法都有统计偏差，如：对正整数集合求和时，和将始终被低估或高估（负偏差、正偏差）
偏向偶数
  当恰好在两个可能的数值正中间时（中间值）：舍入后，最低有效位的数码为偶数
  其他时候：向最近的数值舍入，比中间值小向下舍入，比中间值大向上舍入
以10进制数向最近的百分位舍入为例：
    7.8949999 7.89 (比中间值小：向下舍入)
    7.8950001 7.90 (比中间值大：向上舍入)
    7.8950000 7.90 (中间值—向上舍入)
    7.8850000 7.88 (中间值—向下舍入)
最接近值舍入，偏向偶数

## Slide 34
舍入：浮点运算的最大坑
二进制，最接近值舍入，偏向偶数(Round to nearest，ties to even)
二进制序列(B和X为0或1)：
1…BBGRX…X
保护位(Guard bit): 结果的LSB
舍入位(Round bit): 舍入位中的第一个bit
黏着位(Sticky bit ): 剩余位
000…00->011…11
100…01->111…11
时，RX全部小于中值，舍，G不变
时，RX全部大于中值，入，向G进位
100…00
时，RX为中值，舍入让G为0
（0偶，1奇）
1…BB010…0
1…BB110…0
时，RX舍
时，RX入
最接近值舍入
Round to nearest
偏向偶数
ties to even

## Slide 35
舍入：浮点运算的最大坑
1…BB0100…00
1…BB1100…00
1…BBG011…11
1…BBG000…00
1…BBG111…11
1…BBG100…01
…
…
一定舍
一定入
取决G
只此一种进位趋偶行为
二进制，最接近值舍入，偏向偶数(Round to nearest，ties to even)
  小数 GRX 进位？ 舍入后
  1.000000 0000 N 1.000
  1.101000 1000 N 1.101
  1.000100 0100 N 1.000
  1.001100 1100 Y 1.010
  1.000101 0101 Y 1.001
  1.111110 1110 Y 10.000
舍入可能导致frac溢出
  解决：frac单次右移、 exp增1
后规范化(Postnormalize)

## Slide 36
理解中间结果的舍入
  首先，计算精确中间结果
  然后，舍入中间结果到指定格式
  可能：上溢出（overflow，即使用Emax也无法表示中间结果，结果是INF或NaN）
  可能：下溢出（underflow，即使用Emin也无法表示中间结果，精度完全损失）
  算数(Arithmetic)：加、减、乘、除、取余
  平方根(Square Root)
  浮点类型转换(Floating-Point Format Conversions)
  浮点与整数相互转换(Conversion Between Floating-Point and Integer Formats)
  浮点数到整数值的舍入(Round Floating-Point Number to Integer Value)
  不同精度浮点数比较(Comparison)

## Slide 37
浮点数加减法
(–1)s1 M1 2E1 ± (-1)s2 M2 2E2
  假设 E1 > E2
准确结果: (–1)s M 2E
  符号 s, 尾数M: 有符号数对齐、相加的结果
  阶码(Exponent) E: E1
修正
  M ≥ 2：将M右移1位，E加1
  M < 1：将M左移k 位，E 减 k
  E超范围：溢出，将M舍入，以符合小数部分的精度要求
(–1)s1 M1
(–1)s2 M2
E1–E2
±
(–1)s M
二进制小数点对齐
阶码差距太大，导致精度损失

## Slide 38
浮点数乘法
(–1)s1 M1 2E1 x (–1)s2 M2 2E2
精确结果: (–1)s M 2E
  符号(Sign) s : s1 ^ s2
  尾数(Significand) M: M1 x M2
  阶码(Exponent) E: E1 + E2
修正
  M ≥ 2： 将M右移1位, E加1
  E超范围：溢出
  将M舍入，以符合小数部分的精度要求

## Slide 39
浮点数学性质
加法运算下:
  交换性(Commutative)?
  分配性(Associative)?
    溢出和舍入的不确定性
    (3.14+1e10)-1e10 = 0, 3.14+(1e10-1e10) = 3.14
  单调性(Monotonicity) a ≥ b ⇒ a+c ≥ b+c?
    除了无穷和NaN
有
无
大多有

## Slide 40
浮点数学性质
有
无
大多有
乘法运算下:
  乘法的交换性？
  乘法的结合性？
    可能溢出、舍入不精确
    例: (1e20*1e20)*1e-20= inf, 1e20*(1e20*1e-20)= 1e20
  乘法对加法的分配性？
    可能溢出、舍入不精确
    1e20*(1e20-1e20)= 0.0, 1e20*1e20 – 1e20*1e20 = NaN
单调性
  a ≥ b & c ≥ 0 ⇒ a * c ≥ b *c?
    除了无穷和 NaN
无

## Slide 41
举个例子

## Slide 42
生成浮点数
s | exp | frac
1 | 4-bits | 3-bits
条件：
步骤：
  ①生成二进制序列
  ②规范化为1开头的数
  ③小数部分舍入成符合的形式
  ④后规范化，处理舍入的效果
数 | 二进制序列 | M | E | 舍入后M | 修正后M | 修正后E | exp | frac | 值
128 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
138 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 43
整->浮点->整型
提问：32位无符号整型转单精度会发生什么？
提问：32位有符号整型转单精度会发生什么？
提问：32位无符号整型转双精度会发生什么？
提问：32位有符号整型转双精度会发生什么？
P81：练习题2.47
P82：练习题2.48
P83：练习题2.49

## Slide 44
典型题
P84：练习题2.50~2.52

## Slide 45
C/C++的浮点坑

## Slide 46
类型转换
两种精度
  float 单精度
  double 双精度
类型转换
  int, float, double 间转换，将改变位模式
  double/float → int
    截掉小数部分
    类似向0舍入
    当数值超范围或NaN时无定义：通常设置为 TMin
  int → double
    精确转换,只要int的位宽 ≤ 53 bit，即可精确转换
  int → float
    将根据舍入模式进行舍入

## Slide 47
练习
下列表达式何时成立，何时不成立，或所有条件都成立？
int x;
float f;
double d;
x == (int)(float) x
x == (int)(double) x
f == (float)(double) f
d == (double)(float) d
f == -(-f);
2/3 == 2/3.0
d < 0.0 ⇒ ((d*2) < 0.0)
d > f ⇒ -f > -d
d * d >= 0.0
(d+f)-d == f

## Slide 48
陷阱
用double比用float精度更高？？？
double Sum = 0.0;
while (Sum < 1.0) {
Sum = Sum + 0.1;
}
printf("%lf\n", Sum);
//输出1.1
float Sum = 0.0f;
while (Sum < 1.0f) {
Sum = Sum + 0.1f;
}
printf("%f\n", Sum);
//输出1.0

## Slide 49
陷阱
float fValue = 0.01;
if (fValue == 0.01){
printf("==");
}
else {
printf("!=");
}
//输出!=
浮点数不能直接用关系运算符比较？？？
float fValue = 0.01f;
if (fValue == 0.01f){
printf("==");
}
else {
printf("!=");
}
//输出==

## Slide 50
陷阱
到底能不能直接比较两个浮点数关系？？？
答：一般不能！！！但同类型浮点数排序里可以
原因1：比的是码，而不是程序员认为的值
原因2：编译器优化或漏洞可能导致问题
//2016990079_50_01.c Ver1
#include <stdio.h>
int main(int argc, char* argv[]){
unsigned int Coins = 0;
unsigned int Add = 0;
unsigned int Total = 0;
scanf("%u", &Coins);
Total = Coins;
if (Coins > 2000) {
Add += (Coins - 2000) * 0.15;
Coins = 2000;
}
if (Coins > 1000) {
Add += (Coins - 1000) * 0.1;
Coins = 1000;
}
if (Coins > 500) {
Add += (Coins - 500) * 0.05;
Coins = 500;
}
if (Coins > 100) {
Add += (Coins - 100) * 0.03;
}
Total += Add;
printf("%u\n", Total);
return 0;
}
结论1：不同精度的浮点数，不能比
结论2：相同精度的浮点数比较结果，不完全反应值的关系
等于：fabs(a-b)<=1e-6
大于：a>b && fabs(a-b)>1e-6 小于：a<b && fabs(a-b)>1e-6)。
浮点运算器件发展参考资料：http://blog.sina.com.cn/s/blog_c3166ae50102uwz3.html