## Slide 1: 计算机原理与系统 29 复习III 程序的机器表示
范静涛 | fanjingtao@tsinghua.edu.cn

## Slide 2
寄存器和寻址

## Slide 3
RAX
RBX
RCX
RDX
RSP
RBP
RSI
RDI
RIP
RFLAGS
寄存器
16个通用寄存器
6个段寄存器
AX
BX
CX
DX
SP
BP
SI
DI
IP
FLAGS
CS
DS
ES
SS
AL
BL
CL
DL
AH
BH
CH
DH
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R8D
R9D
R10D
R11D
R12D
R13D
R14D
R15D
R8W
R9W
R10W
R11W
R12W
R13W
R14W
R15W
R8B
R9B
R10B
R11B
R12B
R13B
R14B
R15B
EAX
EBX
ECX
EDX
ESP
EBP
ESI
EDI
EIP
EFLAGS
FS
GS
IA64架构

## Slide 4
寻址方式
源/目标，在哪里，是多少
名称 | Intel格式 | AT&T格式 | 操作数值 | 类别
立即数寻址 | Imm | $Imm | Imm | 立即数
寄存器寻址 | Reg | %Reg | R[Reg] | 寄存器
直接/绝对寻址 | [Imm] | Imm | M[Imm] | 内存
间接寻址 | [Regb+Regi*s+Imm] | Imm(%Regb ,%Regi ,s) | M[Imm+R[Regb ]+R[Regi ]·s] | 内存
s只能是1，2，4，8之一
间接寻址可特化为一系列形式，甚至可退化为直接寻址（操作数中没有寄存器）：
[Regb ]
[Regb+Regi ]
[Regb+Regi *s] [Regb+Imm]
[Regi*s]
[Regi*s+Imm]
(%Regb )
(%Regb ,%Regi )
(%Regb ,%Regi ,s)
Imm(%Regb )
( ,%Regi ,s)
Imm( ,%Regi ,s)
R[Reg]：寄存器R中数据的值
Mb[Addr]：内存中从Addr开始的b字节的值
如何确定字节数b？

## Slide 5
寻址方式
源/目标，有多少字节
源/目标操作数 | Intel格式 | AT&T格式 | 操作数字节数 | 类别
立即数寻址 | Imm | $Imm | 取决于目标操作数长度 | 立即数
寄存器寻址 | Reg | %Reg | 寄存器名字决定长度 | 寄存器
直接/绝对寻址 | XXX PTR [Imm] | 指令后缀b，w，l，q | XXX或指令后缀决定长度 | 内存
间接寻址 | XXX PTR [Regb+Regi*s+Imm] | 指令后缀b，w，l，q | M[Imm+R[Regb ]+R[Regi ]·s] | 内存
Intel源在后
AT&T源在前
观察并回答：
1、不同长度的传送，有何异同？
2、0x40110a和0x40110e两条指令的机器码如何解读？

## Slide 6
寻址方式
练习
Intel格式 | AT&T格式 | 地址计算公式 | 地址值
[rdx+0x8] |  |  | 
[rdx+rcx] |  |  | 
 | (%rdx,%rcx,4) |  | 
 | 0x80(,%rdx,2) |  | 
rdx | 0xf000
rcx | 0x0100
地址 | 值
0x100 | 0xFF
0x104 | 0xAB
0x108 | 0x13
0x10C | 0x11
寄存器 | 值
eax | 0x100
ecx | 0x1
edx | 0x3
0x108
260(%ecx,%edx)
(%eax,%edx,4)
$0x108
(%eax)
%eax
值
操作数

## Slide 7
传送指令

## Slide 8
一般传送
当目标是寄存器时分情况：
1、如操作数长度为1、2字节，则寄存器高字节不变，如rax原为0x07 06 05 04 03 02 01 00。①执行mov ah, 0x41后rax为0x07 06 05 04 03 02 41 00
②执行mov al , 0x41后rax为0x07 06 05 04 03 02 01 41
③执行mov ax , 0x5141后rax为0x07 06 05 04 03 02 51 41
2、如操作数长度为4字节，则寄存器高字节置0，如rax原为0x07 06 05 04 03 02 01 00。
执行mov eax, 0x00000041后rax为0x00 00 00 00 00 00 00 41
源/目标，字节数必须一致

## Slide 9
扩展传送
源/目标，字节数不一致，且源长度小
int main(){
unsigned char uc = 'A';
signed char c = -'A';
unsigned int ui = 10;
signed int i = -10;
ui = c;
i = uc;
return 0;
}
两种扩展方式：
1、认为目标是有符号数，以源操作数符号位扩展目标高字节。
①Intel格式执行movsx , s代表signed，x代表extend
②AT&T格式执行movs?? , s代表signed，??后缀分别代表源和目标字节数，源长度后缀在前
2、认为目标是无符号数，以0扩展目标高字节。
①Intel格式执行movzx , z代表zero，x代表extend
②AT&T格式执行movz?? , z代表zero ，??后缀分别代表源和目标字节数，源长度后缀在前

## Slide 10
条件传送
区分符号：无符号/有符号
指令格式
cmov??
c：表示conditional
??：表示具体条件说明
src：r16, r32, r64
dst： r/m16, r/m32, r/m64
原理：利用EFLAGS中的 CF、OF、PF、SF、ZF实现条件判断

## Slide 11
条件传送
无符号
  用a(bove)、b(elow)、e(qual)、n(ot)、c(arry)分别表示：
  大于、 小于、 等于、 否、 进位
  猜一猜，以下指令代表什么条件：
  cmova
  cmovnbe
  cmovae
  cmovnb
  cmovnc
  cmovb
  cmovnae
  cmovc
  cmovbe
  cmovna
  cmove
  cmovz
  cmovne
  cmovnz
  cmovp
  cmovnp

## Slide 12
条件传送
有符号
  用g(reater)、l(ess)、e(qual)、n(ot)、o(verflow) 、s(igned),分别表示：
  大于、 小于、 等于、 否、 溢出、 负数
  猜一猜，以下指令代表什么条件：
  cmovg
  cmovnle
  cmovge
  cmovnl
  cmovno
  cmovg
  cmovnle
  cmovo
  cmovle
  cmovng
  cmove
  cmovz
  cmovne
  cmovnz
  cmovs
  cmovns

## Slide 13
条件传送
条件传送比分支结构效率更好，因为不涉及指令跳转，不使用CPU分支预测

## Slide 14
计算代价大
val = Test(x) ? Hard1(x) : Hard2(x);
危险的计算
val = p ? *p : 0;
有副作用的计算
两个数值均被计算
副作用！
val = x > 0 ? x*=7 : x+=3;
两个数值均被计算
只有计算非常简单时才有意义。
两个数值均被计算
可能获得期望的效果
条件传送的不良案例

## Slide 15
传送特例
注意观察：
①long long是几字节？
②0x40110a中的立即数是几字节？
③0x40111a中的立即数是几字节？
mov dst, Imm 和 movq $Imm, dst
Imm只能是32bits，将Imm以符号位扩展到64bits
movabs dst, Imm 和 movabsq $Imm, dst
Imm只能是64bits ， dst只能是寄存器

## Slide 16
传送特例
mov dst, Imm 和 movq $Imm, dst
Imm只能是32bits，将Imm以符号位扩展到64bits
对应哪条扩展传送指令？
如 Imm是32bits，以0扩展到64bits，存入dst
使用哪条扩展传送指令？
其实并不存在movzlq，为什么？
因为：
如操作数长度为4字节，则寄存器高字节置0，如rax原为0x07 06 05 04 03 02 01 00。
执行mov eax, 0x00000041后rax为0x00 00 00 00 00 00 00 41

## Slide 17
取地址指令

## Slide 18
对应于C/C++的取地址& operator(referencing)
LEA(Load Effective Address)
Intel 汇编 | AT&T汇编 | 执行
lea r32, DWORD PTR [Addr] | leal Addr, %r32 | 把Addr放入寄存器
lea r64, QWORD PTR [Addr] | leaq Addr, %r64 | 8
lea eax，DWORD PTR [401000h]
0x401000eax
lea rax，QWORD PTR [rbx]
rbxrax
int a=400000;
int b = 5;
int c;
int d;
__asm {
mov eax, 2
lea ebx, dword ptr[eax]
mov c, ebx
lea ebx, c
mov eax, [ebx]
mov d, eax
}
printf("c=%d,d=%d\n", c,d);

## Slide 19
编译器发现这个可以用来计算呀
LEA(Load Effective Address)
  计算形如x + k*y的算术表达式，k = 1, 2, 4, or 8
long m12(long x) {
return x * 12;
}
m12(long):
lea rax, [rdi+rdi*2]
sal rax, 2
ret
m12(long):
leaq (%rdi,%rdi,2), %rax
salq $2, %rax
ret
和mov的区别在哪里？

## Slide 20
计算举例及分析
LEA(Load Effective Address)
long long scale(long long x, long long y, long long z){
long long t = x + 4 * y + 12 * z;
return t;
}
leaq (%rdi,%rsi,4), %rax
leaq (%rdx,%rdx,2), %rdx
leaq (%rax,%rdx,4), %rax
ret

## Slide 21
lea
假设：rax值为x，rcx值为y
AT&T格式 | rdx中的值？
leaq 6(%rax), %rdx | 
leaq (%rax, %rcx), %rdx | 
leaq (%rax, %rcx, 4), %rdx | 
leaq 7(%rax, %rcx, 8), %rdx | 
leaq 0xA(, %rcx, 4), %rdx | 
leaq 9(%rax, %rcx, 2), %rdx | 

## Slide 22
lea
leaq (%rdi, %rdi, 4), %rax
leaq (%rax, %rsi, 2), %rax
leaq (%rax, %rdx, 8), %rax
long long unknown(long long x, long long y, long long z){
long long t =
return t;
}
?

## Slide 23
练习
AT&T格式 | 目标位置 | 目标值
addq %rcx, (%rax) |  | 
subq %rdx, 8(%rax) |  | 
imulq $0xA, (%rax, %rdx, 8) |  | 
incq 16(%rax) |  | 
decq %rcx |  | 
subq %rdx, %rax |  | 

## Slide 24
算数运算指令

## Slide 25
加减
  AT&T 功能
    addq Src,Dest Dest = Dest + Src
    subq Src,Dest Dest = Dest  Src
    negq Dest Dest = -Dest
    inc Dest Dest = Dest + 1
    dec Dest Dest = Dest – 1
  影响的标志：
  进位标志CF、零标志ZF
  符号标志SF、溢出标志OF
  辅助进位标志AF、奇偶标志PF
  影响的标志：
  不影响CF，其余同加减

## Slide 26
带进位/借位加减
  AT&T 功能
    adcq Src,Dest Dest = Dest + Src + CF
    sbbq Src,Dest Dest = Dest  Src  CF
  影响的标志：
  CF、ZF、SF、OF、AF、PF
void Add(long long x[], long long y[], int Count){
__asm{
mov rbx, 0
L0:
cmp rdx, 0
jz L1
mov rax, QWORD PTR [rsi + rbx * 8]
adc QWORD PTR [rdi + rbx * 8], rax;
inc rax
dec rdx
jmp L0
L1:
}
}

## Slide 27
乘除法
64位×64位，结果是128位（高64位在rdx，低64位在rax）
128位（高64位在rdx，低64位在rax）÷64位，结果是64位
前缀i表示有符号
  操作数不可以是立即数！

## Slide 28
乘法
  操作数不可以是立即数！
当结果的高半部分不等于0时,则 CF＝1、OF＝1
#include <cinttypes>
//#include <inttypes.h>
using namespace std;
typedef unsigned __int128 uint128_t;
void store_upod(uint128_t *dest, uint64_t x, uint64_t y){
*dest = x * (uint128_t)y;
}

## Slide 29
乘法
#include <cinttypes>
//#include <inttypes.h>
using namespace std;
typedef unsigned __int128 uint128_t;
void store_upod(uint128_t *dest, uint64_t x, uint64_t y){
*dest = x * (uint128_t)y;
}
store_upod(unsigned __int128*, unsigned long, unsigned long):
mov rax, rsi
mul rdx
mov QWORD PTR [rdi], rax
mov QWORD PTR [rdi+8], rdx
ret
store_upod(unsigned __int128*, unsigned long, unsigned long):
movq %rsi, %rax
mulq %rdx
movq %rax, (%rdi)
movq %rdx, 8(%rdi)
ret

## Slide 30
除法
  操作数不可以是立即数！
不改变标志位
void remdiv(long long x, long long y, long long* pq, long long* pr){
long long q = x / y;
long long r = x % y;
*pq = q;
*pr = r;
}

## Slide 31
除法
void remdiv(long long x, long long y, long long* pq, long long* pr){
long long q = x / y;
long long r = x % y;
*pq = q;
*pr = r;
}
remdiv(long long, long long, long long*, long long*):
mov rax, rdi
mov r8, rdx
cqo
idiv rsi
mov QWORD PTR [r8], rax
mov QWORD PTR [rcx], rdx
ret
remdiv(long long, long long, long long*, long long*):
movq %rdi, %rax
movq %rdx, %r8
cqto
idivq %rsi
movq %rax, (%r8)
movq %rdx, (%rcx)
ret

## Slide 32
逻辑运算指令

## Slide 33
位移
Intel 汇编 | AT&T汇编 | 执行 | 
shl r/m, imm8/cl | shl $imm8/%cl, %r | 逻辑左移 | ①移动位数，只能是立即数或cl。 ②立即数/cl,低m位是实际移动量 ③r为w位，则w=2m
sal r/m, imm8/cl | sal $imm8/%cl, %r | 算数左移 | 
shr r/m, imm8/cl | shr $imm8/%cl, %r | 逻辑右移 | 
sar r/m, imm8/cl | sar $imm8/%cl, %r | 算数右移 | 
均影响CF和OF
0
CF
0
CF
CF
shl/sal
shr
sar

## Slide 34
或与非、异或
dst不能是imm
执行后CF = 0， OF = 0

## Slide 35
或与非、异或
long long arith(long long x, long long y, long long z){
long long t1 = x ^ y;
long long t2 = z * 48;
long long t3 = t1 & 0x0F0F0F0F;
long long t4 = t2 - t3;
return t4;
}
arith(long long, long long, long long):
lea rax, [rdx+rdx*2]
xor rdi, rsi
sal rax, 4
and edi, 252645135
sub rax, rdi
ret
arith(long long, long long, long long):
leaq (%rdx,%rdx,2), %rax
xorq %rsi, %rdi
salq $4, %rax
andl $252645135, %edi
subq %rdi, %rax
ret

## Slide 36
比较和测试指令

## Slide 37
数值由算术运算隐式自动赋值
  例: addq Src,Dest  Dest += Src（t=a+b），在执行后
  CF=1 如果最高有效位有进位(无符号数溢出)，否则CF=0
  ZF=1 如 Dest == 0，否则ZF=0
  SF=1 如 Dest < 0 (结果看做有符号数) ，否则SF=0
  OF=1 如 有符号数(补码)溢出，否则OF=0 (a>0 && b>0 && t<0) || (a<0 && b<0 && t>=0)
指令leaq不设置条件码
条件码被隐含赋值

## Slide 38
cmp指令对条件码的隐含赋值
  cmpq Src1, Src2
  计算Src2 - Src1 但不改变目的操作数，仅用结果设置条件码
cmpq b, a
  CF=1 如果最高有效位有进位(无符号数比较)
  ZF=1 如 a== b
  SF=1 如 (a-b) < 0 (结果看做有符号数)
  OF=1 如补码 (有符号数)溢出
  (a>0 && b<0 && (a-b)<0) || (a<0 && b>0 && (a-b)>0)
比较 和 测试
比较 Campare，cmp

## Slide 39
Test指令对条件码的隐含赋值
  testq Src2, Src1
    根据Src1 & Src2的数值，设置条件码
    常用：一个操作数看做是一个掩码
  testq b,a
    计算a&b 的结果后仅用于设置条件码，并不保存
    ZF=1 如 a&b == 0
    SF=1 如 a&b < 0
比较 和 测试
测试 Test，test

## Slide 40
指令 | 同义词 | 作用 | 设置条件
sete | Setz | ZF | 相等 / 结果为0
setne | setnz | ~ZF | 不相等 / 结果不为0
sets |  | SF | 结果为负数
setns |  | ~SF | 结果为非负数
setl | setnge | SF^OF | 小于 (符号数)
setle | setng | (SF^OF)¦ZF | 小于等于 (符号数)
setg | setnle | ~(SF^OF)&~ZF | 大于 (符号数)
setge | setnl | ~(SF^OF) | 大于等于 (符号数)
seta | setnbe | ~CF&~ZF | 大于 (无符号数)
setae | setnb | ~CF | 大于等于 (无符号数)
setb | setnae | CF | 小于 (无符号数)
setbe | setna | CF¦ZF | 小于等于 (无符号数)
读取条件码
setX reg8
  根据条件码组合将目的操作数的低位字节设置为0或1
  不改变其余7字节

## Slide 41
%rsp
%al
%bl
%cl
%dl
%sil
%dil
%spl
%bpl
%r8b
%r9b
%r10b
%r11b
%r12b
%r13b
%r14b
%r15b
%r8
%r9
%r10
%r11
%r12
%r13
%r14
%r15
%rax
%rbx
%rcx
%rdx
%rsi
%rdi
%rbp
读取条件码
cmpq %rsi, %rdi
# Compare x:y
  setg %al
  # Set when >
movzbl %al, %eax
# Zero rest of %rax
ret
int gt (long x, long y)
{ return x > y; }
寄存器 | 用途
%rdi | 参数x
%rsi | 参数y
%rax | 返回值

## Slide 42
条件分支

## Slide 43
jX dest: 根据条件码跳转
jX指令 | 条件 | 描述
jmp | 1 | 无条件
je | ZF | 相等 / 结果为0
jne | ~ZF | 不相等 / 结果不为0
js | SF | 结果为负数
jns | ~SF | 结果为非负数
jg | ~(SF^OF)&~ZF | 大于 (符号数)
jge | ~(SF^OF) | 大于等于 (符号数)
jl | (SF^OF) | 小于 (符号数)
jle | (SF^OF)¦ZF | 小于等于 (符号数)
ja | ~CF&~ZF | 大于 (无符号数)
jb | CF | 小于 (无符号数)
跳转

## Slide 44
long absdiff (long x, long y){
long result;
if (x > y)
result = x-y;
else
result = y-x;
return result;
}
absdiff:
cmpq %rsi, %rdi # x:y
jle .L4
movq %rdi, %rax
subq %rsi, %rax
ret
.L4: # x <= y
movq %rsi, %rax
subq %rdi, %rax
ret
寄存器 | 用途
%rdi | 参数x
%rsi | 参数y
%rax | 返回值
条件跳转

## Slide 45
switch(x) {
case val_0:
Block 0
case val_1:
Block 1
• • •
case val_n-1:
Block n–1
}
Switch语句
goto *JTab[x];
翻译 (Extended C)
Targ0
Targ1
Targ2
Targn-1
•
•
•
JTab:
跳转表
Code Block
0
Targ0:
Code Block
1
Targ1:
Code Block
2
Targ2:
Code Block
n–1
Targn-1:
•
•
•
跳转目标
switch

## Slide 46
间接跳转
汇编实现:
switch_eg:
movq %rdx, %rcx
cmpq $6, %rdi # x:6
ja .L8 # Use default
jmp .L4(,%rdi,8) # goto *JTab[x]
跳转表
.section .rodata
.align 8
.L4:
.quad .L8 # x = 0
.quad .L3 # x = 1
.quad .L5 # x = 2
.quad .L9 # x = 3
.quad .L8 # x = 4
.quad .L7 # x = 5
.quad .L7 # x = 6
switch
long switch_eg(long x, long y, long z){
long w = 1;
switch(x) {
. . .
}
return w;
}
Notes: 常量数据（.rodata段）
1）rodata用来存放常量数据。 ro: read only
2）字符串会被编译器自动放在rodata中，加 const 关键字的常量数据会被放在 rodata 中
3）在有的嵌入式系统中， rodata放在 ROM（或 NOR Flash）里，运行时直接读取，不须加载到RAM内存中。
所以，在嵌入式开发中，常将已知的常量系数，表格数据等造表加以 const 关键字。存在ROM中，避免占用RAM空间。

## Slide 47
初始化
循环体
更新
条件测试
循环的一般形式
for
while
do-while
只有上述4个部分的组合顺序不同
Break
Continue
只有跳转位置不同
条件跳转+无条件跳转

## Slide 48
调用指令与栈指令

## Slide 49
调用机制
控制传递
  跳转到过程代码执行
  回跳到“返回点”代码执行
数据传递
  参数
  返回值
内存管理
  执行中“开辟”(或占据)内存空间
  返回时“释放”内存空间
通过机器指令进行机制的实现
x86-64 过程，仅仅实现一定需要的机制
P(…) {
•
•
y = Q(x);
print(y)
•
}
int Q(int i)
{
int t = 3*i;
int v[10];
•
•
return v[t];
}

## Slide 50
栈结构
前面的栈帧
前面栈帧的栈基地址RBP
局部变量
参数7~N
参数7~N
被调函数返回地址
前面栈帧的栈基地址RBP
局部变量
RBP栈底寄存器
RSP栈顶寄存器
被调函数
栈帧
主调函数
栈帧
低端内存
高端内存
注意：
①是否有参数区，不一定
②是否有局部变量区，不一定
③参数和局部变量相对位置，不一定

## Slide 51
先进后出
前面的栈帧
前面栈帧的栈基地址RBP
局部变量
参数7~N
参数7~N
被调函数返回地址
前面栈帧的栈基地址RBP
局部变量
RBP栈底寄存器
RSP栈顶寄存器
被调函数
栈帧
主调函数
栈帧
低端内存
高端内存
pushq Src
  获取操作数Src
  %rsp -= 8
  操作数写入到(%rsp)
Src

## Slide 52
先进后出
前面的栈帧
前面栈帧的栈基地址RBP
局部变量
参数7~N
参数7~N
被调函数返回地址
前面栈帧的栈基地址RBP
局部变量
RBP栈底寄存器
RSP栈顶寄存器
被调函数
栈帧
主调函数
栈帧
低端内存
高端内存
popq Dest
  (%rsp)写入到Dest（只能是寄存器）
  %rsp += 8
Src

## Slide 53
call的控制流程
使用“栈”支撑：调用和返回
Procedure call: call label
  返回地址压栈
  跳至label
返回地址：
  Address of the next instruction right after call
Procedure return: ret
  Pop address from stack
  Jump to address
long mult2(long a, long b) {
long s = a * b;
return s;
}
void multstore(long x, long y, long *dest) {
long t = mult2(x, y);
*dest = t;
}

## Slide 54
控制流举例
long mult2(long a, long b) {
long s = a * b;
return s;
}
void multstore(long x, long y, long *dest) {
long t = mult2(x, y);
*dest = t;
}
0000000000400550 <mult2>:
400550: mov %rdi,%rax # a
400553: imul %rsi,%rax # a * b
400557: retq # Return
0000000000400540 <multstore>:
400540: push %rbx # Save %rbx
400541: mov %rdx,%rbx # Save dest
400544: callq 400550 <mult2> # mult2(x,y)
400549: mov %rax,(%rbx) # Save at dest
40054c: pop %rbx # Restore %rbx
40054d: retq # Return
label是什么？返回地址是多少？

## Slide 55
数据传递
寄存器传递前6个参数
堆栈传递其他参数
只有在需要时才会使用栈
%rdi
%rsi
%rdx
%rcx
%r8
%r9
%rax
Arg 7
• • •
Arg 8
Arg n
• • •
返回值
Notes: Board: show 3D example: a[2][3][2] to illustrate the idea of row major as enumerating indices from right to left

## Slide 56
改变栈顶
push rax等价于
①sub rsp, 8
②mov [rsp], rax
③同时改变栈内容和栈顶
pop rax等价于
①mov rax, [rsp]
②add rsp, 8
③只改变栈顶，不改变栈内容

## Slide 57
改变栈顶
leave等价于
①mov rsp, rbp
②pop rbp
ret等价于
①pop rip

## Slide 58
改变栈顶
call scanf等价于
①push 返回地址
②jmp scanf
pop rax等价于
①mov rax, [rsp]
②add rsp, 8

## Slide 59
基于栈的语言
支持递归的语言
  e.g., C, Pascal, Java
  可重入：同一个过程同时存在多个实例
  需要空间存储实例的“状态”
    参数
    本地变量
    返回点
栈的规则
  时效性：From when called to when return
  被调方(Callee) returns before 主调方(caller) does
yoo(…)
{
•
•
who();
•
•
}
who(…)
{
• • •
amI();
• • •
amI();
• • •
}
amI(…)
{
•
•
amI();
•
•
}
yoo
who
amI
amI
amI
Example
Call Chain
amI
Notes: Board: show 3D example: a[2][3][2] to illustrate the idea of row major as enumerating indices from right to left

## Slide 60
递归
#include <stdio.h>
void Recursion(int depth) {
printf("抱着");
if (!depth)
printf("我的小鲤鱼");
else
Recursion(depth-1);
printf("的我");
}
int main(void) {
printf("吓得我抱起了\n");
Recursion(2);
}
1、只关注当前层。在递归函数定义的内部：调用自身应当看做已知的一个结果
2、只关注最底层。在递归函数定义的内部：结束递归的判定必然在最前
思考：depth能否通过寄存器传递？
Notes: Board: show 3D example: a[2][3][2] to illustrate the idea of row major as enumerating indices from right to left

## Slide 61
tail recursion. 尾递归优化使原本 O(n) 的调用栈空间只需要 O(1)
unsigned long long Factorial(unsigned long long x) {
if(x == 1) {
return x;
}
return Factorial(x - 1) * x;
}
unsigned long Factorial(unsigned long x, unsigned long Count,
unsigned long long Res) {
if(x > Count) {
return Res;
}
return Factorial(x + 1, Count, x * Res);
}
尾递归形式：
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 62
递归和尾递归
递归一般用于解决三类问题：
(1)数据的定义是按递归定义的。（Fibonacci函数，n的阶乘）
(2)问题解法按递归实现。（回溯）
(3)数据的结构形式是按递归定义的。（二叉树的遍历，图的搜索）
int FibonacciRecursive(int n) {
if( n < 2)
return n;
return FibonacciRecursive(n - 1) +
FibonacciRecursive(n - 2);
}
Notes: Board: show 3D example: a[2][3][2] to illustrate the idea of row major as enumerating indices from right to left

## Slide 63
递归和尾递归
int FibonacciTailRecursive(int n,int ret1,int ret2){
if(n == 0) {
return ret1;
}
return FibonacciTailRecursive(n-1, ret2, ret1 + ret2);
}
Notes: Board: show 3D example: a[2][3][2] to illustrate the idea of row major as enumerating indices from right to left

## Slide 64
递归和尾递归
如何优化成尾递归形式？
int SumRecursive(int n){
if (n == 1) {
return 1;
}
return SumRecursive(n - 1) + n;
}
Notes: Board: show 3D example: a[2][3][2] to illustrate the idea of row major as enumerating indices from right to left

## Slide 65
C/C++数据访问

## Slide 66
类对象
this指针就是对象基地址

## Slide 67
表示为内存块
  足够容纳所有域(field)
域的先后取决于声明顺序
  即使另一个排序可以产生更紧凑的表示
编译器确定字段的总体大小 + 位置
  机器级程序不“知道”源代码中的结构
a
r
i
next
0
16
24
32
复合数据类型表示
struct rec {
int a[4];
size_t i;
struct rec *next;
};

## Slide 68
数据对齐
  原始数据类型需要 K 字节
  地址必须是K的整数倍
  在某些机器上是必需的
为什么要对齐
  需要访问由 4 或 8 字节的对齐的块（chunk）访问的内存（取决于系统）
  加载或存储，跨越四字边界则效率低下
  当虚拟内存跨越2个分页时，更为棘手
编译器做什么
  在结构中插入间隙（gap），以确保字段的正确对齐
对齐原则

## Slide 69
struct S1 {
char c;
int i[2];
double v;
} *p;
结构内部
  必须满足每个元素的对齐要求
整体结构布局
  K=任何元素的最大字节数
  初始地址和整体长度必须是K的倍数
举例
  K = 8, due to double element
c
i[0]
i[1]
v
3 bytes
4 bytes
p+0
p+4
p+8
p+16
p+24
Multiple of 4
Multiple of 8
Multiple of 8
Multiple of 8
对齐原则

## Slide 70
For largest alignment requirement K
Overall structure must be multiple of K
struct S2 {
double v;
int i[2];
char c;
} *p;
 | v |  |  |  |  |  |  | i[0] |  |  |  | i[1] |  |  |  | c | 7 bytes |  |  |  |  |  |  | 
p+0 |  |  |  |  |  |  | p+8 |  |  |  |  |  |  |  | p+16 |  |  |  |  |  |  |  | p+24 | 
Multiple of K=8
顺序相关的对齐

## Slide 71
Overall structure length multiple of K
Satisfy alignment requirement for every element
struct S2 {
double v;
int i[2];
char c;
} a[10];
 | v |  |  |  |  |  |  | i[0] |  |  |  | i[1] |  |  |  | c | 7 bytes |  |  |  |  |  |  | 
a+24 |  |  |  |  |  |  | a+32 |  |  |  |  |  |  |  | a+40 |  |  |  |  |  |  |  | a+48 | 
 | a[0] |  |  |  |  | a[1] |  |  |  |  | a[2] |  |  |  |  | • • • |  |  |  |  |  | 
a+0 |  |  |  |  | a+24 |  |  |  |  | a+48 |  |  |  |  | a+72 |  |  |  |  |  |  | 
结构体数组的对齐

## Slide 72
 | a[0] |  |  |  |  | • • • |  |  |  | a[idx] |  |  |  | • • |  |  | • |  |  | 
a+0 |  |  |  |  | a+12 |  |  |  | a+12*idx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | i | 2 bytes |  | v |  |  | j | 2 bytes |  |  | 
 |  |  |  | a+12*idx |  |  |  |  |  | a+12*idx+8 |  |  |  |  | 
struct S3 {
short i;
float v;
short j;
} a[10];
结构体数组的对齐
short get_j(int idx)
{
return a[idx].j;
}
get_j(int):
movslq %edi, %rdi
leaq (%rdi,%rdi,2), %rax
movzwl a+8(,%rax,4), %eax
ret

## Slide 73
先声明大数据类型的成员
效果 (K=4)
struct S4 {
char c;
int i;
char d;
} *p;
struct S5 {
int i;
char c;
char d;
} *p;
c
i
3 bytes
d
3 bytes
c
i
d
2 bytes
节约空间

## Slide 74
下次见